ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕНД ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЁС С-29

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05

СОДЕРЖАНИЕ

1.   ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………		  2

1.1   ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ……………….	  2

1.1.1   СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ …....	  2

1.2   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ………………………………………………………	  2

1.3   ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ …………………………………………………………….....	  2

1.4   ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ……………………………………………………....	  3

2.   ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОДЪЁМ ………………………………………………….	  	  3

3.   ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ …………………………………………………....		  3

3.1   АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ……………………………………………………….	  3

3.2   ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ …………………………………….	  4

3.3   УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНИКА ………………………………………………...	  4

3.4   ДИСТАНЦИОННАЯ ДЕТАЛЬ WD ………………………………………..........	  4

4.   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПОНЕНТЫ ……………………………....	  5

4.1   МЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕРА РАССТОЯНИЯ ВРУЧНУЮ	  5

4.2   ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ………………………………………………………………	  5

4.3   КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ ……………………………………………………	  5

4.3.1   УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ МЕНЮ ………………………………………	  6

5.   ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕНДА ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ

КОЛЁС ………………………………………………………………………………	  6

5.1   ВВОД РАЗМЕРОВ КОЛЕСА ……………………………………………………..	  6

5.1.1   ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ ………………………………………..	  9

5.1.2   ВВОД РАЗМЕРОВ С УДЛИНИТЕЛЕМ МЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	  9

5.1.3   ПРОГРАММА РАБОТЫ ДВУХ ОПЕРАТОРОВ ……………………………...	  9

5.2   РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ………………………………………………………...	10

5.3   ПЕРЕРАСЧЁТ ВЕЛИЧИН ДИСБАЛАНСА ……………………………………..		10

5.4   ФУНКЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ДИСБАЛАНСА (СПРЯТАННЫЙ ГРУЗИК) …….	10

5.5   ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА ……………………………………………….	11

5.6   АВТОМАТИЧЕСКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ДИСБАЛАНСА ..	13

6.   НАСТРОЙКА ………………………………………………………………………	13

6.1   САМОДИАГНОСТИКА ………………………………………………………….	13

6.2   САМОКАЛИБРОВКА …………………………………………………………….		13

7.   ОШИБКИ …………………………………………………………………………..	15

7.1   НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ ДИСБАЛАНСА ………………….	16

8.   ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ………………..	16

8.1   ЗАМЕНА ЗАЩИТНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ……………………………….		16

1 – ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 – ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Станок для балансировки колёс должен использоваться только должным образом, уполномоченным и обученным персоналом.

- Станок для балансировки колёс не должен использоваться для других целей, чем те, которые описаны в данном руководстве с инструкциями.

-	Станок для балансировки колёс никаким образом не должен подвергаться модификациям, за исключением тех, которые явно выполнены изготовителем.

- Не снимайте устройства для обеспечения безопасности. Любая работа на станке должна проводиться только специализированным персоналом.

- 	Избегайте применять для чистки сильные струи сжатого воздуха.

- Для чистки пластмассовых панелей или полок применяйте спирт (ИЗБЕГАЙТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРИТЕЛИ).

-	Перед запуском цикла балансировки колеса, убедитесь, что колесо надёжно закреплено на переходнике.

-	Оператор станка не должен носить одежду со свободными краями. Не разрешайте, неуполномоченному персоналу подходить к станку во время рабочего цикла.

-	Избегайте класть предметы внутрь основания, так как они могут нарушить правильную работу станка для балансировки колёс.

1.1.1 – СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

-	Применение ограждения колеса не является обязательным, так как скорость вращения при балансировке меньше, чем 100 об./мин.

1.2 – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок разработан для балансировки колёс легковых автомобилей, лёгких грузовых автомобилей для коммерческих перевозок или мотоциклов, весящих до 75 кг. Он может работать в диапазоне температур от 0( до +45 (С.

Имеются следующие функции: ALUS; SPLIT (разделение дисбаланса); оптимизация дисбаланса; самодиагностика; самокалибровка.

1.3 – ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Фиг.1

1.4 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подача однофазного электропитания	230 вольт - 50/60 герц переменного тока

12/24 вольт постоянного тока

Класс защиты	IP 54

Максимальное потребление электроэнергии	0,03 кВт

Скорость вращения при балансировке	< 100 об./мин

Время цикла для колеса среднего размера (14 кг)	6-8 сек.

Максимальная разрешающая способность замера	1 грамм

Разрешающая способность положения	( 1,4(

Средний уровень шума	 < 70 децибел (А)

Расстояние от обода до станка	0 – 210 мм

Диапазон настройки ширины обода	1,5" – 20" или 40 – 510 мм

Диапазон настройки диаметра	10" – 30" или 265 – 765 мм

2 – ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОДЪЁМ

Фиг. 2                                                                     Фиг. 2а

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПОДНИМАЙТЕ СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЁС С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРУГИХ МЕСТ ЗАХВАТА.

3 – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1 – АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Станок может работать на любом ровном, не упругом полу.

Обеспечьте, чтобы станок опирался исключительно на три предназначенные для этого опорные точки. (Фиг. 2а).

3.2 – ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Станок поставляется с питанием от сети (переменного тока) и с кабелем питания от аккумуляторной батареи (12-24 вольт постоянного тока).

Подаваемое напряжение (и частота электротока) указаны на табличке с техническими данными станка. Их нельзя изменять.

Станок нельзя запускать в работу без правильного заземления.

Подсоединение к сети электропитания должно производиться через медленно действующий предохранительный выключатель с номинальными значениями в 0,5А (230 вольт). См. прилагаемую схему.

3.3 – УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНИКА

Станок для балансировки колёс поставляется в комплекте с коническими фланцами для крепления колёс с центральным отверстием. Могут быть установлены и другие фланцы, поставляемые опционно:

а) Снимите резьбовой наконечник А после отворачивания болта В.

б) Установите новый переходник (см. прилагаемые брошюры).

Примечание:   ПЕРЕД  ТЕМ,  КАК  ПРОИЗВОДИТЬ  ЛЮБУЮ  ОПЕРАЦИЮ,

ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ СОПРЯГАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

Фиг. 3

3.4 – ДИСТАНЦИОННАЯ ДЕТАЛЬ WD

Когда производится балансировка очень широких колёс (9"), не имеется достаточно места для поворота измерителя расстояния. Для того чтобы отвести колесо от боковой части станка, установите на корпус переходника дистанционную деталь WD и закрепите её с помощью стандартных гаек. При центрировании колеса конусом изнутри, установите дистанционную деталь DC для того, чтобы обеспечить давление пружины.

Фиг. 3а

4 – ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПОНЕНТЫ

4.1 –МЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕРА РАССТОЯНИЯ ВРУЧНУЮ

Это измерительное устройство служит для замера вручную расстояния от станка до точки установки грузика.

4.2 – ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Позволяет затормаживать колесо в конце цикла балансировки. Она также полезна во время установки балансировочных грузиков.

4.3 – КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ

Фиг. 4

1-2	Цифровое считывание ВЕЛИЧИНЫ ДИСБАЛАНСА, на внутренней стороне / внешней стороне.

3-4	Цифровое считывание ПОЛОЖЕНИЯ ДИСБАЛАНСА, на внутренней стороне / внешней стороне.

5	Индикаторы сделанного избрания функций.

6	Кнопка МЕНЮ ФУНКЦИЙ.

7	Кнопка SPLIT (разделение дисбаланса).

8	Кнопка избрания оптимизации дисбаланса.

9	Кнопка считывания дисбаланса < 5 г (0,25 унции).

10	Кнопка избрания режима коррекции ALUS.

11	Кнопка выбора режима коррекции.

12	Избрание единиц измерения для диаметра и ширины.

13	Кнопка избрания оператора.

14	Кнопка подтверждения выбора в MENU.

15	Кнопка НОМЕ (возврат к началу процесса).

16	Кнопка ввода вручную DISTANCE (расстояния).

17	Кнопка ввода вручную WIDTH (ширины).

18	Кнопка ввода вручную DIAMETER (диаметра).

19	Индикаторы сделанного выбора.

Примечание:  	- Нажимайте кнопки только своими пальцами. Никогда не применяйте для этого клещи для грузиков или другие заострённые предметы.

-   В случае подсоединения звукового предупреждающего сигнала (см. параграф УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ МЕНЮ), нажатие любой кнопки будет сопровождаться звуковым предупреждающим сигналом "биип".

4.3.1 – УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ МЕНЮ

5 – ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕНДА ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЁС

5.1 –ВВОД РАЗМЕРОВ КОЛЕСА

а)

|  | ДИНАМИЧЕСКАЯ балансировка колёс со стальными ободами или с ободами из лёгких сплавов с установкой защёлкивающихся грузиков на кромки обода. |
| --- | --- |

Из экрана замеров нажмите  для избрания желаемого режима коррекции.

Светящиеся светодиоды указывают положение, в котором должен быть установлен балансировочный грузик. Если вращение колеса уже было произведено, то каждый раз, когда изменяется режим, процессор автоматически пересчитывает величины дисбаланса на основе новой настройки.

- Замер

Фиг. 5

- Настройка

|  | - Введите расстояние "а" между вну-тренней стороной колеса и стендом. - Введите номинальную ширину, обычно указываемую на ободе или замерьте ширину "b", с помощью поставленной мерительной скобы. - Введите номинальный диаметр "d", указанный на шине. |  |
| --- | --- | --- |

Эта настройка также действительна для следующих режимов коррекции:

|  | СТАТИЧЕСКИЙ режим требуется для колёс мотоциклов, или когда нет возможности установить грузики на обеих сторонах обода. Балансировка ободов из лёгкого сплава с установкой приклеиваемых грузиков на плечах обода. Грузики располага-ются от кромок обода до внутренней части обода. Комбинированная балансировка: приклеиваемый грузик на вне-шней стороне, а защёлкивающийся грузик на внутренней. Вне-шний грузик располагается от кромки обода до внутренней ча-сти обода. Комбинированная балансировка: приклеиваемый грузик на вну-тренней стороне, а защёлкивающийся грузик на внешней. Вну-тренний грузик располагается от кромки обода до внутренней части обода. |
| --- | --- |

b)

|  | Балансировка колёс с ободами из лёгких сплавов со спрятанной установкой приклеиваемых грузиков на вне-шней стороне. Положение грузиков может быть настроено. |
| --- | --- |

На экране замеров нажмите  кнопку  .

- Замер                                                                  Настройка

Фиг. 6

Примечание: не вводите dE, так как эта величи-

на рассчитывается автоматически: dE = d – 2".

с)

|  | Комбинированная балансировка: защёлкивающийся грузик на внутренней стороне и спрятанный приклеиваемый грузик на внешней стороне (Mercedes). Положение грузиков может быть настроено. |
| --- | --- |

На экране замеров нажмите  кнопку  .

- Замер                                                                  Настройка

Фиг. 7

Примечание: Удерживайте кнопку  в

нажатом положении более 2-х секунд, когда

на дисплее появляется величина любого из

размеров.

Примечание: не вводите dE, так как эта величи-

на рассчитывается автоматически: dE = d – 2".

5.1.1 – ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ

Расстояния всегда выражаются в мм. Для того чтобы ввести диаметр или ширину в мм, нажмите кнопку , когда на дисплее показываются имеющиеся на данный момент диаметр или ширина обода. Начально в программу заложен показ этих величин всегда в дюймах.

5.1.2 – ВВОД РАЗМЕРОВ С УДЛИНИТЕЛЕМ МЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Удлинитель увеличивает диапазон замера измерительным устройством расстояния на 60 мм (Фиг. А) и он позволяет измерять расстояние также в тех случаях, когда обод имеет специальную форму (Фиг. В).

Произведите следующие действия:

- 	Вставьте удлинитель в измерительное устройство для замера расстояния.

- 	Замерьте расстояние, как это уже описано в приведённых выше процедурах.

-	После считывания величины "а" на шкале, возвратите измерительное устройство в положение "0" и введите в ручном режиме величину "а + 60".

- 	Введите в ручном режиме величины диаметра и ширины.

Фиг. А                                                             Фиг. В

5.1.3 – ПРОГРАММА РАБОТЫ ДВУХ ОПЕРАТОРОВ

Эта программа всегда держит в памяти размеры двух типов колёс. Таким образом два оператора могут работать одновременно на двух различных автомобилях, используя один и тот же стенд для балансировки колёс. Система держит в памяти две программы с различными введёнными размерами.

1 – Нажмите  для того чтобы избрать оператора (1 или 2). Выбор подтверждается вмонтированным в панель светодиодом.

2 – Введите размеры (см. ВВОД РАЗМЕРОВ КОЛЕСА).

3 – Произведите вручную вращение колеса для того чтобы сохранить программу.

С помощью  программы 1 или 2 вызывают последовательно операции балансировки без ввода новых размеров.

5.2 – РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ

|  | Коррекция внутренней стороны Коррекция наружной стороны |
| --- | --- |

После того как будет произведено вращение колеса, на цифровых дисплеях будут показаны величины дисбаланса.

Светящиеся светодиоды 3 и 4 показывают правильное угловое положение колеса для установки балансировочных грузиков (в положении на 12 часов).

В случае, если величина дисбаланса меньше порогового значения, то вместо показа величины дисбаланса показывается величина ; с помощью кнопки  могут быть прочитаны величины дисбаланса, находящиеся ниже порогового значения, определяемые грамм за граммом.

5.3 – ПЕРЕРАСЧЁТ ВЕЛИЧИН ДИСБАЛАНСА

Нажмите кнопку  после ввода новых размеров.

5.4 – ФУНКЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ДИСБАЛАНСА (СПРЯТАННЫЙ ГРУЗИК)

Функция SPLIT (разделение дисбаланса) применяется для того, чтобы располагать приклеиваемые грузики позади спиц колеса таким образом, чтобы они не были видны. Эта функция должна использоваться только в случае статического дисбаланса или когда приклеиваемый грузик должен быть установлен на внешней стороне обода в спрятанном положении. Введите размеры колеса и произведите его вращение. Начните работу функции SPLIT (разделение дисбаланса) следующим образом:

|  | Пример дисплейного изображения до начала работы функции SPLIT (разделение дисбаланса). - Установите колесо в положение коррекции дисбаланса на внешней стороне обода. - Установите одну из ближайших спиц (предпочтительно находящуюся слева от положения дисбаланса) в положение на 12 часов. - Нажмите клавишу . - Следуйте указаниям ВВЕРХ/ВНИЗ на светоди-одах позиционирования и установите вторую верхнюю спицу в положение на 12 часов. - Нажмите клавишу . |
| --- | --- |

|  | - Установите первую величину разделённого дисбаланса в положение корректировки 1. - Положение корректировки 1. - Установите вторую величину разделённого дисбаланса в положение корректировки 2. - Положение корректировки 2. |
| --- | --- |

Примечание: 	Если будет показываться ошибка 24, то повторите действие по функции разделения SPLIT при условии, что минимальное расстояние между спицами больше, чем 18 градусов. Если будет показываться ошибка 25, то повторите действие по функции разделения SPLIT при условии, что максимальное расстояние между спицами меньше, чем 120 градусов.

Для возврата к нормальному показу дисбаланса, нажмите любую кнопку.

Для того чтобы произвести новое вращение, приведите колесо во вращение вручную.

5.5 – ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА

-	Эта функция служит для снижения величины веса грузика, который должен быть установлен для балансировки колеса.

-	Она предназначена для корректировки статического дисбаланса, превышающего 30 г (светится светодиод ).

-	Она улучшает остаточный эксцентриситет шины.

- 	Пометьте с помощью мела взаимное положение фланца и обода.

- 	С помощью стенда для демонтажа шин проверните шину по отношению к ободу на 180(.

-   Снова установите колесо, таким образом, чтобы метки на ободе и фланце совпадали.

-	Произведите вручную вращение колеса.

|  | - Правый дисплей: снижение веса в процентах. - Левый дисплей: действительный статический дисбаланс, который может быть снижен за счёт вращения. - Для получения показанной на дисплее оптимизации отметьте два положения на ободе и на шине и проворачивайте шину по отношению к ободу до тех пор, пока эти положения не совпадут. ОТМЕНА ОПТИМИЗАЦИИ НА ЛЮБОЙ ФАЗЕ |
| --- | --- |

5.6 – АВТОМАТИЧЕСКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ДИСБАЛАНСА

Начальный дисбаланс

Возможные уменьшения

На обычном баланси-                                       Выбор с минимальным

ровочном станке                                             статическим дисбалансом

Эта программа разработана для улучшения качества балансировки без вмешательства размышлений или потери времени оператором. В действительности, при использовании обычных, имеющихся в продаже грузиков с шагом изменения веса в 5 граммов, и при установке двух балансировочных грузиков, которые обычный станок для балансировки колёс округляет до ближайшего значения, величина остаточного статического дисбаланса может достигать 4 г. Ущерб от такого приближения усиливается за счёт того факта, что статический дисбаланс оказывает самое большое влияние на дискомфортность езды на автомобиле.

Эта новая функция автоматически указывает оптимальные величины тех грузиков, которые должны быть установлены, с подбором их методом "логических расчётов" в зависимости от их расположения, для того, чтобы уменьшить величину остаточного статического дисбаланса.

6 – НАСТРОЙКА

6.1 – САМОДИАГНОСТИКА

|  | Произвести проверки, необходимые для персонала, выполняющего техническое обслуживание стенда. |
| --- | --- |

6.2 – САМОКАЛИБРОВКА

Для самокалибровки балансировочного станка произведите следующие действия:

-	Установите на вал колесо среднего размера со стальным ободом. Например: 6"х14" ((1").

-	Введите точные размеры установленного колеса.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!	Ввод неправильных размеров может означать, что стенд будет откалиброван неправильно, в связи с чем все последующие замеры будут неправильными до тех пор, пока не будет произведена новая самокалибровка с правильными размерами!!!

|  | - Произведите вращение колеса вручную. - Добавьте проверочный грузик весом в 60 г (2,00 унции) на внешней стороне обода в любом угловом положении. - Произведите вращение колеса вручную. - Переместите проверочный грузик с внешней стороны обода на внутреннюю, сохранив его угловое положение тем же. - Произведите вращение колеса вручную. - Поверните колесо таким образом, чтобы проверочный грузик находился в положении на 12 часов. КОНЕЦ САМОКАЛИБРОВКИ. ОТМЕНА САМОКАЛИБРОВКИ НА ЛЮБОЙ ФАЗЕ. |
| --- | --- |

6.2.1  – 	Специальная процедура исключительно для применения с управляемыми колёсами (из памяти М2691)

-  	Используйте одно управляемое колесо с шириной обода не менее, чем 5,5".

-  	Установите проверочный приклеиваемый грузик в 60 грамм альтернативно на плечах обода, как это показано на Фиг. 8а.

-	Замерьте размеры, как это показано на Фиг. 5.

-	Произведите калибровку, как описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: 	Откалиброванный таким образом стенд работает правильно только для показанных ниже режимов коррекции.

Фиг. 8а                                                                      Фиг. 8b

7 – ОШИБКИ

Во время работы станка по различным причинам могут возникнуть различные ненормальности в работе. Если они будут определены микропроцессором, они появятся на мониторе в следующем виде:

ОШИБКИ           ПРИЧИНЫ                                        УСТРАНЕНИЕ

| Экран пуст | Балансировочный станок не включён. | 1. Проверьте правильность подсоединения к электропитанию. 2. Проверьте и при необходимости замените предохранители на силовой панели. 3. Замените плату компьютера. |
| --- | --- | --- |
| Ошибка 1 | Нет сигнала вращения. | 1. Проверьте натяжение приводного ремня. 2. Проверьте работоспособность генератора фазы и, в частности, сигнал настройки на начальное значение. 3. Замените генератор фазы. 4. Замените плату компьютера. |
| Ошибка 2 | Скорость при замере слишком низкая. Во время вращения для замера дисбаланса скорость вращения колеса меньше, чем 42 об./мин. | 1. Убедитесь в том, что на балансировочный станок установле- но автомобильное колесо. 2. Проверьте натяжение приводного ремня. 3. Проверьте работоспособность генератора фазы и, в частности, сигнал настройки на начальное значение. 4. Замените плату компьютера. |
| Ошибка 3 | Дисбаланс слишком высок. | 1. Проверьте настройку размеров колеса. 2. Проверьте соединения датчиков. 3. Произведите калибровку стенда. 4. Установите колесо с более или менее известной величиной дисбаланса (меньше, чем 100 г) и проверьте показания станка. 5. Замените плату компьютера. |
| Ошибка 4 | Вращение происходит в про-тивоположном направлении. После нажатия [START] коле-со начинает вращаться в противоположном направле-нии (против часовой стрел-ки). | 1. Проверьте соединения сигналов UP/DOWN – RESET (вверх/ вниз – начальная настройка) на генераторе фазы. |
| Ошибка 7 / Ошибка 8 / Ошибка 9 | Ошибка считывания параме-тра NOVRAM. | 1. Повторите калибровку балансировочного стенда. 2. Выключите балансировочный стенд. 3. Подождите как минимум 1 минуту. 4. Снова запустите стенд и проверьте правильность работы. 5. Замените плату компьютера. |
| Ошибка 11 | Ошибка того, что слишком высока скорость вращения. Средняя скорость вращения колеса больше, чем 240 об./мин. | 1. Проверьте, нет ли повреждения или загрязнения на диске распределения. 2. Проверьте работоспособность генератора фазы и, в частности, сигнал настройки на начальное значение. 3. Замените плату компьютера. |
| Ошибка 12 | Ошибка цикла замера величи-ны дисбаланса. | 1. Проверьте работоспособность панели, снимающей фазу. 2. Проверьте правильность работы мотора. 3. Проверьте натяжение приводного ремня. 4. Замените плату компьютера. |
| Ошибка 13/ Ошибка 14/ Ошибка 15/ Ошибка 16/ Ошибка 17/ Ошибка 18 | Ошибка замера дисбаланса. | 1. Проверьте работоспособность генератора фазы. 2. Проверьте соединения датчиков. 3. Проверьте соединения массы/заземления стенда. 4. Установите колесо с более или менее известной величиной дисбаланса (меньше, чем 100 г) и проверьте показания станка. 5. Замените плату компьютера. |
| Ошибка 24 | Расстояние между спицами меньше, чем 18 градусов. | 1. Минимальное расстояние между спицами для работы функции разделения дисбаланса должно быть больше 18 градусов. 2. Повторите работу функции SPLIT (разделение дисбаланса), увеличив расстояние между спицами. |
| Ошибка 25 | Расстояние между спицами больше, чем 120 градусов. | 1. Максимальное расстояние между спицами для работы функции разделения дисбаланса должно быть меньше 120 градусов. 2. Повторите работу функции SPLIT (разделение дисбаланса), уменьшив расстояние между спицами. |

7.1 – НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ ДИСБАЛАНСА

Может случиться, что после балансировки колеса, когда оно снимается с балансировочного стенда, а потом устанавливается на него снова, колесо оказывается неотбалансированным. Это не является неправильными показаниями стенда, а только от неправильной установки колеса на фланец то есть при двух установках колесо имело различное положение по отношению к оси вала балансировочного стенда. Если колесо устанавливалось на фланец при помощи болтов, то вполне возможно, что болты не были правильно затянуты, то есть крестообразно, один за одним, или ещё (что часто случается), отверстия в колесе были просверлены со слишком широкими допусками.

Небольшие ошибки, до 10 грамм (0,4 унции) считаются нормальными для колёс, закрепляемых с помощью конуса; ошибки обычно больше для колёс, закрепляемых болтами или с помощью шпилек.

Если после балансировки колесо всё ещё является неотбалансированным после его установки на автомобиль, то это может быть из-за дисбаланса тормозного барабана, или очень часто из-за того, что отверстия для болтов на диске колеса или на барабане иногда бывают просверленными со слишком широкими допусками. В таком случае можно посоветовать повторить балансировку с помощью балансировочного станка для смонтированного на машине колеса.

8 – ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде, чем производить какую-либо работу, отключите станок от линии электропитания.

8.1 – ЗАМЕНА ЗАЩИТНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Защитные предохранители, установленные на силовой панели стенда, становятся доступными после снятия полки с грузиками (см. "взорванные" чертежи). Если предохранители требуют замены, то применяйте предохранители с тем же самым номинальным значением в амперах.

Если неисправность осталась не устранённой, то вызовите службу Технического сервиса.

НИ ОДНА ИЗ ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ СТАНКА НЕ ТРЕБУЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05