### Руководство по эксплуатации и инструкции

# ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

GC-3.5MS/4.0MS/5.5MS

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05

###### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

| Модель | GC-4.0МS |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Год выпуска |  |

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

#### Содержание

Изготовитель и агент по техническому обслуживанию

Упаковка, транспортировка и хранение

Введение

Глава 1   Описание подъёмника

Глава 2 	 Технические характеристики

Глава 3	 Обеспечение безопасности

Глава 4	 Установка

Глава 5	 Регулировки

Глава 6	 Принципы работы и эксплуатация

Глава 7	 Поиск неисправностей

Глава 8	 Приложения

##### УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

|  | Все операции по упаковке, подъёму, перемещению, транспортировке и распаковке должны производиться исключительно персоналом с экспертными знаниями. |
| --- | --- |

###### УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Упаковка: (Фиг. 1)

Стандартное оборудование: линия гидравлики и принадлежности (упак. 1), главная и вспомогательная балки (упак. 3 и 4), стойка управления (упак. 2), передние и задние остановочные пластины (упак. 5), стандартное оборудование, всего 5 мест.

Оборудование по заказу: направляющая пластина (упак. 6), покрытия (упак. 7) 1 упаков-ка (применяется при установке).

##### УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

| Поз. № | Наименование | Принадлежности, наименование и количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия гидравлики и принадлежности | 1. Анкерные болты М16 – 16 комплектов; анкерные болты М18 – 4 комплекта. 2. Пневмотрубка ( 6х4 мм – 2 комплекта; пневмотрубка ( 8х5 мм – 3 комплекта. 3. Многожильный провод 1,5 мм2 – 5 м. 4. Металлическая трубка – 6 м. 5. Ограничительный выключатель и провод – 2 комплекта. 6. Один комплект руководства для пользователя. 7. Руководство для пользователя. 8. Уплотнение. 9. Провод. 10. Шланги высокого давления линии гидравлики – 9 шт. 11. 12. 13. |
| 2 | Стойка управления (ЕХ) |  |
| 3 | Главная балка (1р) | 1. Анкерные болты М16 – 16 комплектов; регулировочные прокладки. 2. 3. |
| 4 | Вспомогательная балка (2р) |  |
| 5 | Передние и задние остановочные пластины | 1. Передние остановочные пластины 2 шт., 2. Задние остановочные пластины – 2 шт. |
| 6 | Направляющие пластины | 2 шт. |
| 7 | Покрытия | 1 шт. 1000 мм; 1 шт. 950 мм; 1 шт. 750 мм |
| данные |  |  |

###### Фиг. 1

Транспортировка (Фиг. 2)

|  | Упакованный подъёмник может быть поднят или перемещён при помощи вильчатых подъёмников, кранов или мостовых кранов. В случае подъёма стропами, второй человек должен всегда наблюдать за грузом для того, чтобы избежать его опасного раскачивания. |
| --- | --- |

После прибытия товара проверьте его на возможные повреждения во время операций транспортировки. Также проверьте, чтобы были в наличии все указанные в отгрузочных документах позиции товара. Если будут обнаружены отсутствующие детали, дефектные детали или детали, повреждённые во время транспортировки, то об этом немедленно должно быть проинформировано ответственное лицо перевозчика.

|  | Кроме того, во время операций погрузки и разгрузки, товар должен перемещаться, как это показано на рисунке. |
| --- | --- |

Фиг. 2

Хранение:

-  	Подъёмник должен храниться в закрытом складском помещении; если он хранится вне помещения, то он должен быть хорошо защищён от влаги.

-	Для транспортировки используйте грузовой автомобиль с закрытым кузовом, для перевозки морем используйте контейнер.

-	Стойка управления должна быть помещена на время транспортировки в вертикальном положении; и будьте осторожны, чтобы она не была зажата.

-	Диапазон температур хранения подъёмника:  от -25 (С до ~ +55 (С.

ВВЕДЕНИЕ

|  | Данное руководство было разработано для персонала сервисных станций, имеющего экспертные знания по работе подъёмника (операторов), а также для технических специалистов, ответственных за проведение периодического технического обслуживания (слесарей по проведению технического обслуживания); прочтите данное руководство, прежде, чем производить с подъёмником какие-либо работы и/или производить его упаковку или распаковку. Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся: |
| --- | --- |

-	безопасности персонала, работающего в качестве операторов и персонала, проводящего техническое обслуживание;

-	безопасности подъёмника;

-	безопасности поднятых автомобилей.

Хранение данного руководства

|  | Данное руководство является неотъемлемой частью подъёмника, и оно должно всегда находиться рядом с ним даже в том случае, если подъёмник был продан. Руководство должно храниться вблизи подъёмника, в легко доступном месте. Оператор и персонал, проводящий техническое обслуживание, должны быть способны быстро и в любое время найти его и получить из него консультацию. |
| --- | --- |

Особенно рекомендуется внимательно и несколько раз прочесть главу 3, в которой содержится важная информация и предупреждения по обеспечению безопасности.

|  | Подъём, транспортировка, распаковка, сборка, установка, ввод в эксплуатацию, начальные регулировки и проверки, внеплановое техническое обслуживание, ремонт, переборки, транспортировка и разборка подъёмника должны производиться специализированным персоналом уполномоченного производителем дилера, имеющего лицензию, или уполномоченным производителем сервисным центром. |
| --- | --- |

Изготовитель отклонит всю ответственность за получение травм персоналом или повреждение автомобилей или имущества, если любая из перечисленных выше операций производилась неуполномоченным персоналом или если подъёмник использовался не по назначению.

|  | В данном руководстве приведены только аспекты по работе и обеспечению безопасности, которые могут оказаться полезными оператору и рабочим, проводящим техническое обслуживание; они предназначены для лучшего понимания конструкции и работы подъёмника и для лучшего использования подъёмника. |
| --- | --- |

Для того чтобы понять используемую в данном руководстве терминологию, службы, проводящие техническое обслуживание и ремонт, должны быть способны правильно понимать содержащиеся в данном руководстве чертежи и описания и знать требования страны, в которой установлен подъёмник.

То же самое относится и к специалистам и слесарям, проводящим техническое обслуживание, они также должны иметь специфические и специальные знания (как в области механики, так и в области разработок), которые им необходимы для проведения операций, описанных в данном руководстве, в условиях полной безопасности.

Слова "оператор" и "слесарь по техническому обслуживанию", используемые в данном руководстве означают следующее:

(	ОПЕРАТОР: лицо, уполномоченное работать на подъёмнике.

(	СЛЕСАРЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: лицо, уполномоченное проводить плановое периодическое техническое обслуживание подъёмника.

|  | Производитель имеет право вносить в руководство небольшие изменения. |
| --- | --- |

Глава 1. ОПИСАНИЕ ПОДЪЁМНИКА

ПОДЪЁМНИК

Ножничный подъёмник GC-3.5МS/GC-4.0МS/GC-5.5МS пригоден для использования при проверках и регулировках углов установки четырёх колёс автомобиля, при проверках автомобилей, при техническом обслуживании и уходе различных видов небольших автомобилей.

Свойства

-	Импортные компоненты электрооборудования;

-	элегантный внешний вид с убирающейся конструкцией для двух уровней и с великолепной синхронизацией;

-	обеспечение лёгкости работы при монтаже и демонтаже шин, и при техническом обслуживании агрегатов шасси;

-	место для установки поворотных пластин передних колёс автомобиля (поставляются по заказу) является сдвижным, так что сдвигающиеся вбок скользящие пластины могут быть установлены для большего количества автомобилей;

-	пневматическая двухзубая самозапирающаяся система и устройство против разрыва трубок системы гидравлики автоматически открываются при опускании подъёмника. Скользящий блок сделан из смазываемых и сверх скользких материалов;

-	стабильность работы и надёжность оборудования основывается на импортном оборудовании систем гидравлики, пневматики и электрооборудовании;

Оборудование

-	фундамент подъёмника;

-	рама подъёмника;

-	стойка управления.

Рама

Состоит из стальных рычагов, основных подъёмных платформ, панели скольжения, пневматического двухзубого зацепления, бака для масла системы гидравлики.

Стойка управления

Под стойкой управления располагается бак для масла системы гидравлики с гидравлическим насосом, клапаны и другие системы управления. В верхней части стойки управления располагается система электрооборудования.

|  | Ножничный подъёмник разработан и изготовлен для подъёма всех видов автомобилей. Любое другое его использование является не одобренным. В частности подъёмник не пригоден для работ по мойке и окраске автомобилей, для создания поднятых платформ или для подъёма персонала, для использования в качестве раздавливающего пресса, для использования в качестве подъёмника для товаров. И не поднимайте автомобили, вес которых превышает максимально разрешённую величину. |
| --- | --- |

Глава 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | GC-3.5МS | GC-4.0МS | GC-5.5МS |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод | Электрический гидравлический |
| Максимальная грузоподъёмность | 3500 кг | 4000 кг | 5000 кг |
| Грузоподъёмность вспомогат. подъёмника | 3500 кг | 4000 кг | 5000 кг |
| Высота основного подъёмника | 1850 мм |
| Высота вспомогательного подъёмника | 460 мм |
| Начальная высота платформ | 330 мм | 330 мм | 380 мм |
| Длина платформ основного подъёмника | 4000 мм | 4500 мм | 5030 мм |
| Длина платформ вспомогательн. подъёмн. | 1400 мм | 1400 мм | 1630 мм |
| Ширина платформ основного подъёмника | 620 мм |
| Ширина платформ вспомогат. подъёмника | 550 мм |
| Время подъёма основного подъёмника | ( 50 сек. |
| Время опускания основного подъёмника | ( 60 сек. |
| Время подъёма вспомогат. подъёмника | ( 20 сек. |
| Время опускания вспомогат. подъёмника | ( 30 сек. |
| Общая ширина | Приблизит. 2040 мм | Приблизит. 2040 мм | Приблизит. 2140 мм |
| Общая длина | 4500 мм | 5000 мм | 5530 мм |
| Общий вес | 2000 кг | 2400 кг | 2800 кг |
| Электропитание | Перемен. ток 400 или 230 вольт ( 5% 50 герц |
| Масло для гидравлики | 20 л 20# высокостойкое масло для гидравлики |
| Температура | 5 – 40 (С |
| Влажность | 30 – 95% |
| Уровень шума | 76 децибел |
| Высота установки | ( 1000 м над уровнем моря |
| Температура хранения | от –25 до 55 (С |

Фиг. 4

Мотор насоса

Тип …………………………………	Y90L

Мощность …………………………	2,2 кВт

Напряжение ……………………….	переменный ток, 400 или 230 вольт

Сила тока ………………………….	400 вольт: 5 ампер

……………….…………	230 вольт: 8,7 ампер

Максимальная частота …………...	50 герц

Полюсов …………………………..	4

Скорость вращения ………………	1450 об/мин

Исполнение ……………………….	В14

Класс изоляции …………………...	F

При подсоединении мотора пользуйтесь прилагаемыми схемами электрооборудования на табличке с данными, установленной на корпусе.

Насос

Тип ………………………………..	Р4.3

Модель ……………………………	зубчатый насос

Рабочий объём ……………………	4.3 см3/об.

Трансмиссия ……………………..	шарнирного типа

Перепускной клапан

Продолжительное рабочее давление ……	210 бар

Промежуточное рабочее давление ………	150 – 300 бар

Масло для гидравлики

Заливайте 20 литров масла для гидравлики в масляный бак.

Схема установки для ножничного подъёмника

|  | Для установки подъёмника необходимо подготовить соответствующий фундамент со следующими характеристиками: |
| --- | --- |

-	тип бетона 425;

-	толщина бетона ( 150 мм, горизонтальность на всей длине ( 10 мм;

-	точная параллельность между отверстиями.

Фиг. 4

|  | Толщина и горизонтальность бетонного основания являются очень важным фактором, а на способность регулировки горизонтальности самого подъёмника чрезмерно полагаться нельзя. |
| --- | --- |

Типы автомобилей, пригодных для подъёма и их общие размеры.

Данный подъёмник пригоден для подъёма практически всех автомобилей с общим весом и размерами, не превышающими указанные ниже величины.

Максимальный вес:	GC-3/5MS – 3500 кг

GC-4/0MS – 4000 кг

GC-5/5MS – 5500 кг

На следующих схемах приведены критерии, использованные для определения рабочих предельных величин подъёмника.

Фиг. 5

|  | GC-3.5MS/4/0MS | GC-5/5MS |
| --- | --- | --- |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
| A | 1900 | 4000 | 2100 | 4500 |
| B | 100 |  | 100 |  |
| C |  | 1900 |  | 1900 |
| D | 900 |  | 900 |  |

|  | Нижние части днища автомобиля могут упираться в детали конструкции подъёмника, особенное внимание уделяйте спортивным автомобилям. |
| --- | --- |

На подъёмнике можно также поднимать и специальные, нестандартные автомобили при условии, что они находятся в пределах максимальной грузоподъёмности подъёмника.

При подъёме автомобилей с необычными размерами, также должна быть обеспечена зона безопасности для персонала.

Фиг. 6                                                                 Фиг. 7

Глава 3.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

|  | Прочтите эту главу внимательно и полностью, так как в ней имеется важная информация по безопасности оператора или прочих лиц в случае неправильной эксплуатации подъёмника. |
| --- | --- |

В последующем тексте приводятся ясные объяснения, касающиеся определённых ситуаций риска или опасностей, которые могут возникнуть во время работы или технического обслуживания подъёмника, установленных устройств для обеспечения безопасности и правильной эксплуатации таких систем, остаточных рисков и выполнения рабочих процедур (основные специальные предостережения по устранению потенциальных опасностей).

|  | Подъёмники разработаны и изготовлены для подъёма автомобилей и удерживания их в поднятом состоянии в закрытом помещении мастерской. Все прочие виды использования подъёмников являются не одобренными. В частности подъёмники не пригодны для следующих видов использования: |
| --- | --- |

- для работ по мойке и перекраске автомобилей;

- для создания поднятых платформ для персонала или для подъёма персонала;

- для использования в качестве пресса с целями раздавливания чего-либо;

- для использования в качестве лифта;

- для использования в качестве подъёмного домкрата для подъёма кузовов автомобилей или для смены колёс.

|  | Изготовитель не несёт никакой ответственности ни за какое получение травм персоналом или повреждение автомобилей и другого имущества, вызванное неправильным использованием подъёмника, или его использованием неуполномоченным персоналом. |
| --- | --- |

Во время подъёма и опускания автомобиля оператор должен оставаться у стойки управления.

Присутствие персонала внутри указанной опасной зоны строго запрещено.

Во время работы персоналу разрешено находиться в зоне под автомобилем только тогда, когда автомобиль уже находится в поднятом положении, когда платформы неподвижны, и когда механические устройства обеспечения безопасности находятся в надёжном зацеплении.

|  | Не эксплуатируйте подъёмник без защитных устройств, или с защитными устройствами в отключенном состоянии. Невыполнение этого правила может вызвать получение серьёзных травм персоналом, а также такие повреждение подъёмника и поднимаемого автомобиля, которые невозможно отремонтировать. |
| --- | --- |
| ОПАСНАЯ ЗОНА ЗОНА ОПЕРАТОРА | Фиг. 8 |

ОСНОВНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

|  | От оператора и слесаря по проведению технического обслуживания требуется соблюдать все предписания действующих правил по обеспечению безопасности той страны, в которой установлен подъёмник. |
| --- | --- |

Кроме того, оператор и слесарь по проведению технического обслуживания должны:

- всегда работать на тех местах, которые определены и проиллюстрированы в данном руководстве;

- никогда не снимать и не отключать ограждения, а также механические, электрические и прочие типы устройств обеспечения безопасности;

- прочесть замечания по обеспечению безопасности, расположенные на подъёмнике, а также информацию по обеспечению безопасности в данном руководстве.

В данном руководстве все замечания по безопасности представлены в следующем виде:

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указывает на те ситуации и/или виды действий, которые небезопасны и могут вызвать получение лицами травм, и/или привести к их смерти. |
| --- | --- |

|  | ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: указывает на те ситуации и/или виды действий, которые небезопасны и могут вызвать получение лицами небольших травм, и/или привести к повреждению подъёмника, автомобиля или прочего имущества. |
| --- | --- |

|  | РИСК ПОЛУЧЕНИЯ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: специальное предупреждение по обеспечению безопасности, расположенное на подъёмнике в тех местах, где риск получения удара электрическим током особенно высок. |
| --- | --- |

Риски и защитные устройства

Мы будем рассматривать все риски, которым могут подвергаться операторы или слесари по техническому обслуживанию при стоящем на платформах в поднятом состоянии автомобиле, вместе со всеми защитными устройствами и устройствами обеспечения безопасности, установленными производителем для того, чтобы свести все эти опасности к минимуму.

Для обеспечения оптимальной личной безопасности и безопасности автомобилей, соблюдайте следующие правила:

- не  нарушайте  безопасность  подъёмника  и  безопасность  поднимаемого  автомобиля;

- заглушите двигатель автомобиля, включите передачу и затяните ручной тормоз;

- обеспечьте, чтобы автомобиль был расположен правильно;

- убеждайтесь, что поднимаются только одобренные автомобили, никогда не превышайте установленную грузоподъёмность, максимальную высоту автомобиля и его размеры (длину и ширину автомобиля);

- обеспечьте, чтобы на платформах во время подъёма и опускания, а также их нахождения в поднятом положении, никто не находился.

Фиг. 9

Фиг. 10                                                                          Фиг. 11

Фиг.12                                                                             Фиг. 13

|  | РИСКИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА Этот заголовок показывает потенциальные риски для оператора, слесаря по проведению технического обслуживания или любого другого лица, находящегося в зоне вокруг подъёмника, появляющиеся в результате неправильного использования подъёмника. |
| --- | --- |

|  | РИСК СДАВЛИВАНИЯ Возможен, когда оператор, управляющий подъёмником не находится на специальном месте работы у стойки управления. Когда платформы (и автомобиль) опускаются, оператор никогда не должен находиться частично или полностью под подвижной частью подъёмника. Всегда оставайтесь в зоне управления. |
| --- | --- |

|  | РИСК СДАВЛИВАНИЯ (ПЕРСОНАЛА) Во время опускания платформ и автомобиля, персоналу запрещено появляться в зоне под движущимися частями подъёмника. Оператор подъёмника не должен включать движение подъёмника до тех пор, пока он чётко не убедится, что никто не находится в потенциально опасных положениях. |
| --- | --- |

|  | РИСК УДАРА Вызывается деталями подъёмника или автомобилем, который расположен на высоте головы. Когда по причинам работы подъёмник останавливается на относительно низкой высоте подъёма, персонал должен быть внимательным, чтобы избежать столкновений с деталями подъёмника, не помеченными специальными цветами окраски. |
| --- | --- |

Фиг. 14

Фиг. 15

|  | РИСК СДВИГА АВТОМОБИЛЯ Вызывается операциями, требующими приложения усилий, достаточных для сдвига автомобиля. В случае больших или достаточно тяжёлых автомобилей, их внезапное движение может вызвать неприемлемую перегрузку или неравномерное распределение нагрузки. В связи с этим, до подъёма автомобиля и во время проведения с ним всех работ, обеспечьте, чтобы он был правильно заторможен с помощью ручного тормоза. |
| --- | --- |

Фиг. 16

|  | РИСК ПАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПОДЪЁМНИКА Эта опасность может возникнуть в случае неправильного расположения автомобиля на платформах, неправильного затормаживания автомобиля, или в случае, если размеры автомобиля не совместимы с характеристиками подъёмника. |
| --- | --- |

Фиг. 17

|  | Никогда не пытайтесь производить проверки проездом автомобиля, пока он находится на платформах. Никогда не оставляйте предметов в зоне опускания подвижных частей подъёмника. |
| --- | --- |

|  | РИСК ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ Вызывается загрязнением смазкой пола вокруг подъёмника. Зона под подъёмником, в непосредственной близости от него, также как и платформы должны сохраняться в чистоте. Немедленно удаляйте любое пролитое масло. Когда подъёмник находится в полностью опущенном состоянии, не ходите по платформам или по поперечинам в местах, которые по функциональным требованиям смазаны слоем консистентной смазки. Снижайте риск поскользнуться ношением специальной обуви. |
| --- | --- |

Фиг. 18

|  | РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Риск удара электрическим током имеется в зонах внутри стойки управления и в местах электропроводки. Не используйте около подъёмника струи воды, пара с моющим раствором или распыление краски, и уделяйте специальное внимание тому, чтобы такие вещества находились на удалении от электрической панели управления. |
| --- | --- |

|  | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОСТАТОЧНОЙ ОСВЕЩЁННОСТЬЮ Оператор и слесарь по техническому обслуживанию должны быть способны обеспечить, чтобы все зоны подъёмника были достаточно и равномерно освещены в соответствии с действующим законодательством той страны, в которой установлен подъёмник. |
| --- | --- |

|  | РИСК НЕИСПРАВНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ Изготовитель использует соответствующие материалы и технологию изготовления, рассчитанные на предписанную эксплуатацию подъёмника для того, чтобы изготовить надёжный и безопасный подъёмник. Имейте ввиду, однако, что подъёмник должен эксплуатироваться в соответствии с предписаниями изготовителя и с рекомендованной периодичностью работ по его проверкам и техническому обслуживанию. |
| --- | --- |

|  | РИСК, СВЯЗАННЫЙ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ Лицам не разрешено стоять или сидеть на платформах во время движения подъёмника или когда автомобиль уже поднят. Перемещение устройств безопасности строго запрещено. Никогда не превышайте максимальную грузоподъёмность подъёмника, обеспечьте, чтобы поднимаемые автомобили не были загружены. В связи с этим чрезвычайно важно скрупулёзно выполнять все содержащиеся в данном руководстве правила по эксплуатации, техническому обслуживанию и обеспечению безопасности подъёмника. |
| --- | --- |

Глава 4.   УСТАНОВКА

|  | Только опытному и уполномоченному персоналу должно быть разрешено производить эти операции, скрупулёзно выполняя все приведённые ниже инструкции для того, чтобы предотвратить возможное повреждение автомобильного подъёмника или риск получения травм персоналом. Обеспечьте, чтобы в зоне работ никто не находился. |
| --- | --- |

Только опытным механикам, уполномоченным производителем подъёмника или его уполномоченными дилерами, разрешено устанавливать автомобильный подъёмник. Невыполнение этого правила может привести к получению серьёзных травм персоналом и к серьёзному повреждению оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Автомобильный подъёмник должен быть установлен в соответствии с указанными расстояниями безопасности от стен, которые должны быть не менее 1000 мм, принимая во внимание пространство, необходимое для того, чтобы можно было легко работать. Также необходимо пространство для размещения стойки управления, и для обеспечения возможности выезда в аварийной ситуации; к месту установки должно быть предварительно подведено для автомобильного подъёмника электропитание и магистраль подачи сжатого воздуха. Место установки должно быть высотой не менее 4000 мм, автомобильный подъёмник может быть установлен на любом полу, если он точно горизонтален и достаточно прочен.

- Все детали подъёмника должны быть равномерно освещены с достаточной яркостью освещённости для того, чтобы операции регулировок и технического обслуживания, указанные в данном руководстве, могли быть проведены безопасно и без зон затенения, отражённого света, ослепления, и избегая все ситуации, которые могут вызвать накопление усталости глаз.

- Освещение должно быть установлено в соответствии с действующим законодательством в месте установки подъёмника.

- Толщина и горизонтальность бетонного основания являются очень важными.

- Толщина бетонного основания ( 150 мм, горизонтальность на всей длине ( 10 мм.

Направление заезда автомобиля

Фиг. 19

УСТАНОВКА ПЛАТФОРМ

-	Поместите два рычажных механизма на основания.

- 	Определите направление движения автомобиля в зависимости от расположения места установки подъёмника. Положите две платформы на рычажные механизмы, главная платформа должна быть расположена слева по направлению движения автомобиля, вспомогательная платформа должна быть расположена с правой стороны, защёлка роликового колеса на платформе должна быть с внутренней стороны.

-	Проверьте, чтобы две платформы и диагонали двух рычажных механизмов были выровнены, затем установите четыре штыря на крайние части рычажного механизма и зашплинтуйте гайки на верхней части штырей стальной проволокой, установите зубчатый механизм безопасности через ограничительную ось и закрепите гайки на верхней части штыря.

Фиг. 20

УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО ДОМКРАТА

-	Отрегулируйте длину поворотного домкрата, установите его между направляющими скольжения.

-	Отрегулируйте вспомогательную балку, чтобы обеспечить скольжение поворотного домкрата.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЛИНИЙ

Подсоединяйте линию электропитания и линию гидравлики в соответствии со схемой электрооборудования и схемой соединений линии гидравлики.

|  | Для того чтобы избежать неожиданного складывания подъёмника из-за освобождения механического устройства обеспечения безопасности, вставьте деревянные распорки во внутреннюю часть рамы основания. Обеспечьте, чтобы никто не работал под подъёмником до тех пор, пока система гидравлики не будет полностью заполнена маслом для гидравлики. Для того чтобы установить подъёмник в углубление, поднимите его с помощью строп и уделяйте внимание тому, чтобы не повредить шланги и электрические кабели. Перед тем, как подвести шланги гидравлики и пневматики к стойке управления, прикрепите самоклеющуюся ленту к штуцерам для того, чтобы защитить шланги от пыли и загрязнений, которые могут повредить систему гидравлики. Произведите подсоединения электропитания, гидравлики и пневматики, внимательно следуя соответствующей нумерации. Правильные подсоединения обеспечат надёжную и правильную работу подъёмника для автомобилей. |
| --- | --- |

|  | Только квалифицированному специалисту разрешено производить эти приведённые ниже операции: - откройте переднюю крышку панели управления; - подсоедините подачу электропитания: соединительные провода (BVR - 3 по 2,5 мм2 + 2 по 1,5м2) для подачи электропитания подсоединяются к клеммам 1#, 2#, 3#, нулевой провод подсоединяется к клемме 0#. Провод заземления подсоединяется под болт с маркировкой заземление. - панель электрооборудования настроена производителем для работы от трёхфазного напряжения 400 вольт, если вы желаете, чтобы подъёмник работал от трёхфазного напряжения 230 вольт, то измените соединения на трансформаторе и моторе (Фиг. 16). |
| --- | --- |

| L1 L2 L3 N PE ( = |  |
| --- | --- |

Фиг. 21                                                                 Фиг. 22

Подсоединение электрического выключателя (оборудованного проводом электропитания).

Подсоедините РЕ, 10# от стойки управления проводом с металлической оплёткой к ограничительному выключателю.

Фиг. 21                                                           Фиг. 22

Соединения трубопроводов гидравлики

Подсоедините шланги гидравлики в соответствии со схемой соединений контура гидравлики.

Соединения электропроводки с креплением трассы контура гидравлики

Трасса линии гидравлики с электропроводкой проходит от ручного переключателя к баку для масла.

Фиг. 23

Фиг. 26                                                             Фиг. 27

Глава 5.   РЕГУЛИРОВКИ

Доливка масла для гидравлики и проверка порядка фаз

- 	откройте бак для масла системы гидравлики и долейте в этот бак 18 литров масла для гидравлики, приобретаемого пользователем.

|  | Обеспечьте, чтобы масло для гидравлики было чистым, воспрепятствуйте попаданию каких-либо загрязнений в контур гидравлики, проверьте линию гидравлики и соленоидные клапаны, чтобы они находились не в сработавшем состоянии. - Нажмите кнопку "power" (включение питания), кликнув на кнопку "up" (вверх), проверьте, чтобы мотор вращался по часовой стрелке (при взгляде вниз); если это не так, нажмите кнопку "power" (включение питания), измените фазы на моторе. |
| --- | --- |

|  | При включении питания подъёмника, в стойке управления появляется высокое напряжение, только уполномоченные лица могут работать с ним. |
| --- | --- |

Фиг. 28                                                                    Фиг. 29

Регулировка подачи масла к основному подъёмнику:

1 -  Включите переключатель на панели управления в положение подачи питания;

2 -	закройте клапан остановки подачи масла "G" на основном подъёмнике и клапан остановки подачи масла "Н" на вспомогательном подъёмнике;

3 -	нажмите кнопку "lift" (подъём) SB1 и при этом левая платформа (если глядеть с передней части подъёмника) будет поднята на приблизительно 1000 мм;

4 -	нажмите кнопку "lower" (опускание) SB2 для опускания левой платформы в самое нижнее положение;

5 -	затем поднимите её на приблизительно 1400 мм;

6 -	поверните регулировочный переключатель SA2 (установленный на боковой стороне панели электрооборудования) в положение "adjust" (регулировка);

7 -	откройте клапан остановки подачи масла "G" на основном подъёмнике (по часовой стрелке);

8 -	нажмите кнопку "up" (вверх) SB1 и правая платформа (если глядеть с передней части подъёмника) будет поднята на приблизительно 1000 мм;

9 -	нажмите кнопку "lower" (опускание) SB2 для опускания платформы в самое нижнее положение;

10 - повторите процесс подъёма и опускания 8-9 раз для автоматического удаления воздуха;

11 - после этого поднимите правую платформу на приблизительно 1400 мм (обе платформы основного подъёмника должны быть подняты на одинаковую высоту);

12 - закройте клапан остановки подачи масла "G" (против часовой стрелки на 90(), поверните SA2 в положение "work" (работа), переведя таким образом подъёмник в режим нормальной работы.

Проверьте линию гидравлики на течи масла и герметичность контура пневматики.

Регулировка подачи масла к вспомогательному подъёмнику

1 -  Поверните переключатель SA1 на панели управления в положение "sub machine" (вспомогательный подъёмник);

2 -	закройте клапан остановки подачи масла "G" на основном подъёмнике и клапан остановки подачи масла "Н" на вспомогательном подъёмнике;

3 -	нажмите кнопку "lift" (подъём) SB1 и при этом правая платформа вспомогательного подъёмника (если глядеть с передней части подъёмника) будет поднята на приблизительно 300 мм;

4 -	нажмите кнопку "lower" (опускание) SB2 для опускания правой платформы вспомогательного подъёмника в самое нижнее положение;

5 -	затем поднимите правую платформу вспомогательного подъёмника на приблизительно 400 мм;

6 -	поверните регулировочный переключатель SA2 (установленный на боковой стороне панели электрооборудования) в положение "adjust" (регулировка);

7 -	откройте клапан остановки подачи масла "Н" на вспомогательном подъёмнике (по часовой стрелке);

8 -	нажмите кнопку "up" (вверх) SB1 и левая платформа (если глядеть с передней части подъёмника) будет поднята на приблизительно 300 мм;

9 -	нажмите кнопку "lower" (опускание) SB2 для опускания левой платформы вспомогательного подъёмника в самое нижнее положение;

10 - повторите процесс подъёма и опускания 8-9 раз для автоматического удаления воздуха;

11 - после этого поднимите левую платформу вспомогательного подъёмника на приблизительно 400 мм (обе платформы основного подъёмника должны быть подняты на одинаковую высоту);

12 - закройте клапан остановки подачи масла "Н" (против часовой стрелки на 90(), поверните SA2 в положение "work" (работа), переведя таким образом подъёмник в режим нормальной работы.

Проверьте линию гидравлики на течи масла и герметичность контура пневматики.

Регулировка ограничительного клапана вспомогательного подъёмника

-	Поверните переключатель SA1 в положение "sub machine" (вспомогательный подъёмник); нажмите кнопку SB1 и при этом платформы вспомогательного подъёмника будут подняты на приблизительно 450 мм, отрегулируйте ограничительный выключатель "SQ2";

-	опустите платформы вспомогательного подъёмника, поднимите их на высоту 450 мм, чтобы проверить эффективность работы вспомогательного подъёмника.

Регулировка ограничительного клапана основного подъёмника

-	Поверните переключатель SA1 в положение "main machine" (основной подъёмник); нажмите кнопку SB1 и затем поднимите платформы на 1700 мм, отрегулируйте положение ограничительного выключателя "SQ1";

-	опустите платформы основного подъёмника, поднимите их до положения срабатывания ограничительного выключателя несколько раз, чтобы проверить эффективность работы ограничительного выключателя вспомогательного подъёмника.

|  | Если потолок ниже, чем 4000 мм, то ограничительный выключатель необходимо отрегулировать после подъёма автомобиля. |
| --- | --- |

Установка анкерных болтов

-	закрепите подъёмник на бетонном основании 16-ю анкерными болтами, просверлив вибрационной дрелью отверстия на глубину 120 мм;

-	сначала не устанавливайте никаких расширяющихся болтов.

Фиг. 33                                                        Фиг. 34

- 	отрегулируйте параллельность платформ и расстояние между двумя платформами;

-	зафиксируйте подъёмник на один зуб безопасности;

-	подложите прокладки;

-	отрегулируйте горизонтальность спереди назад и слева направо;

-	установите анкерные болты (16 болтов), с помощью вибрационной электрической дрели (ударное сверло 16) просверлите отверстия на глубину 120 мм и очистите их.

Фиг. 35

Регулировка горизонтальности:

|  | - С помощью уровня и горизонтальной трубки отрегулируйте регулировочные болты на тянущих сторонах пластин основания; - отрегулируйте уровень двух передних поворотных пластин и скользящих пластин на двух сторонах плиты основания, отрегулируйте уровень двух передних поворотных пластин и скользящих пластин на двух сторонах сзади, обеспечив таким образом погрешность горизонтальности двух платформ ( 5 мм, и сохраните разницу высоты между двумя платформами ( 10 мм; - зазор между плитой основания и полом после регулировки должен быть заполнен стальными пластинами или бетоном, и после этого затяните анкерные болты. |
| --- | --- |

Фиг.36

Фиг. 37                                                             Фиг. 38

Проверка основного подъёмника без нагрузки:

-	Включите питание включателем QS;

-	нажимайте кнопку "up" (вверх) SB1, пока основные платформы не будут подняты;

-	нажимайте кнопку "down" (вниз) SB2, и нажимайте кнопку страхования, пока платформы опускаются.

-	нажимайте "lower" (опускание), четыре страховочных механизма войдут в зацепление;

- 	проверьте плавность хода основного подъёмника, надёжность зацепления страховочных механизмов, поверьте контур гидравлики на течи.

|  | Не оставляйте ни людей, ни предметов под подъёмником или на нём. |
| --- | --- |

Глава 6.   РАБОТА

-	перед началом проведения операций, очистите препятствия вокруг подъёмника;

-	во время подъёма или опускания груза, никаким лицам не разрешается стоять с двух сторон подъёмника, или находиться под ним, и никому не разрешается находиться на двух платформах;

-	избегайте подъёма сверхтяжёлых автомобилей;

-	во время подъёма автомобиля, рычаг ручного тормоза автомобиля должен быть затянут и должны быть использованы треугольные деревянные бруски против скольжения;

-	уделяйте внимание синхронизации при подъёме и опускании. Если будет обнаружено что-либо ненормальное, немедленно остановите подъёмник, проверьте и устраните неисправность;

-	при установке основного подъёмника на фиксаторы, обе платформы должны находиться на одинаковой высоте;

-	если оборудование не будет использоваться в течение длительного периода времени или при ночном перерыве работы, подъёмник должен быть опущен в самое нижнее положение до пола, автомобиль с него должен быть удалён, а электропитание выключено.

Инструкции по работе электрооборудования: (см. рабочую панель)

| СТОП ПИТАНИЕ ВВЕРХ ПИТАНИЕ CLIBAT УПОР ВНИЗ | Ножничный подъёмник для проверки углов установки колёс ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ На ножничном подъёмнике нельзя работать, когда платформы находятся не на одном уровне. Перед тем, как работать с автомобилем на ножничном подъёмнике, необходи-мо проверить и убедиться, что запирающие механизмы установились надёжно. При запирании подъёмника на защёлки необходимо проверить и убедиться, что запирающие механизмы находятся на зубьях одного и того же уровня. |
| --- | --- |

Подъём:

-	Нажмите кнопку "вверх" SB1, подъёмник сразу начнёт подниматься, так как мотор М начнёт работать а защёлки безопасности будут подняты, из-за того, что соленоидный воздушный клапан DQ будет включён и откроет контур пневматики (примечание: вторичный подъём не имеет задержки для срабатывания защёлок).

-	При освобождении кнопки SB1, подъёмник немедленно остановится, так как мотор М прекратит работать, а защёлки безопасности упадут на планку с зубьями, потому что на соленоидный клапан DQ не будет подаваться ток и он закроет подачу сжатого воздуха.

Аварийная остановка

Когда подъёмник работает ненормально или что-то не нормально при обслуживании автомобиля, нажмите кнопку "аварийной остановки" "SB0", она зафиксируется и отключит все рабочие контуры, другие операции не смогут работать.

Операция "регулировки" подачи масла (нормальное периодическое техническое обслуживание)

|  | После завершения установки подъёмника и регулировки процесса работы, правая платформа будет ниже, чем левая (если смотреть на подъёмник спереди) из-за нормальных потерь или утечек масла для гидравлики. При проведении операции регулировки подачи масла, платформы не должны быть нагружены. |
| --- | --- |

-	Поднимите платформы подъёмника на высоту 500 мм над полом;

-	после этого закройте (поверните вправо) "клапан остановки работы" SA2 и откройте клапан остановки подачи масла "G" в стойке управления;

-	кликните кнопку "вверх" на панели управления, правая платформа будет подниматься одна; после того, как обе платформы окажутся на одинаковой высоте, закройте клапан остановки подачи масла "G", поверните SA2 в положение "work" (работа).

Техническое обслуживание и уход

-	Верхние и нижние скользящие блоки должны содержаться чистыми и смазанными;

-	все подшипники и петли на подъёмнике должны смазываться один раз в месяц с помощью маслёнки;

-	боковые скользящие пластины должны разбираться и смазываться один раз в год;

-	масло для гидравлики должно заменяться один раз каждый год, масляный бак и фильтр при замене масла должны очищаться. Уровень масла должен всегда находиться в верхнем крайнем положении.

Фиг. 39                                                         Фиг. 40

При замене масла, подъёмник должен быть опущен в самое нижнее положение, после этого дайте старому маслу слиться, и должен быть очищен фильтр для масла.

-	Сжатый воздух, применяемый в пневматических устройствах обеспечения безопасности, должен быть профильтрован через воду для обеспечения длительной надёжной работы цилиндра и воздушного клапана DQ привода зубчатой защёлки безопасности.

Глава 7.   НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина и проявление | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Мотор не работает при операции подъёма. | ( Неправильное подсоединение проводов подачи электропитания или нулевого провода. | Проверить и исправить подсоединение проводов. |
|  | ( Контактор АС в контуре мотора не получает напряжения. | Если мотор работает, то надавите на контактор вниз изолированным стержнем, проверьте контур управления. Если напряжение на двух концах катушки контактора нормальное, то замените контактор. |
|  | ( Ограничительный выключатель не замкнут. | Замкнуть накоротко клеммы №10 и №0, которые соединены с ограничительным выключателем, и, если неисправность устранена, проверить ограничительный выключатель, провода и отрегулировать или заменить выключатель. |
| Во время операции подъёма мотор работает, но движение платформ вверх не происходит. | ( Мотор работает в обратную сторону. | Поменять местами фазы на проводах подачи электро-питания. |
|  | ( Лёгкий вес поднимается нормально, а тяжёлый груз не поднимается. | Настройка безопасного давления на перепускном клапане может быть увеличена, если слегка повернуть регулиро-вочную рукоятку вправо. Катушка соленоидного клапана опускания заедает от наличия грязи. Очистите катушку. |
|  | ( Количество масла для гидравлики недостаточно. | Долить масло для гидравлики. |
|  | ( "Рабочий клапан остановки" не открыт. | Повернуть вправо и открыть "рабочий клапан остановки" и подать масло в главный цилиндр системы гидравлики. |
| Когда нажимается кнопка "опускание", подъёмник не опускается. | ( Защёлки безопасности не выходят из зубчатого зацепления. | Сначала слегка приподнимите платформы, а затем опускайте. |
|  | ( Защёлки безопасности не поднимаются. | Недостаточное давление воздуха или защёлки заедают. |
|  | ( Соленоидный воздушный клапан не работает. | Если на соленоидный воздушный клапан подаётся питание, но он не открывает контур пневматики, то проверьте или замените соленоидный воздушный клапан. |
|  | ( На соленоидный клапан опускания подаётся питание, но он не работает. | Проверьте соединительное устройство и катушку соленоидного клапана опускания и проверьте правильность затяжки его концевой медной гайки и т.д. |
|  | ( Масло для гидравлики имеет слишком большую вязкость, или его свойства ухудшились от переохлаждения (зимой). | Замените масло для гидравлики №20 в соответствии с руководством с инструкциями. |
| Подъёмник опускается при нормальной нагрузке чрезвычайно медленно. | ( "Противоударный клапан" для предотвращения последствий разрыва трубопроводов гидравлики заблокирован. | Удалите или закройте трубку подачи сжатого воздуха и таким образом заприте зубчатые защёлкивающиеся упоры, отключив подъём защёлки. Снимите "противоударный клапан" с отверстия подачи масла в нижней части гидравлического цилиндра и очистите "противоударный клапан". |

| Неисправность | Причина и проявление | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Правая и левая платформы не синхронизируются и находятся на неодинаковой высоте. | ( Воздух в цилиндре гидравлики выпущен не полностью. | См. раздел "Операция регулировки подачи масла". |
|  | ( Течь масла через трубопроводы гидравлики или через их соединения. | Затяните соединения трубопроводов гидравлики или замените уплотнения системы гидравлики, затем подайте масло и отрегулируйте уровни платформ. |
|  | ( "Клапан остановки подачи масла" не может быть плотно закрыт, масло протекает и нужно регулировать платформы каждый день. | Замените клапан остановки подачи масла, а затем подайте масло и отрегулируйте его подачу. |
| Шумный подъём и опускание | (.Недостаточно смазки. | Смажьте машинным маслом все петли и движущиеся детали (включая штоки поршня). |
|  | ( Основание подъёмника скручено. | Снова отрегулируйте горизонтальность подъёмника и заполните пространство под основанием или подложите подкладки. |

Глава 8.   ПРИЛОЖЕНИЯ

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05