Пневмотестер проверки герметичности цилиндропоршневой группы

#### SL-001

## РУКОВОДСТВО

## ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| НАЗНАЧЕНИЕ…………………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| 1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………… | 3 |
| 2.ОПИСАНИЕ ПНЕВМОТЕСТЕРА………………………….. | 3 |
| 3.НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПНЕВМОТЕСТЕРА SL-001…………………………………… | 3 |
| 4.ПОРЯДОК РАБОТЫ…………………………………………. | 4 |
| 5.ОЦЕНКА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА……………………….. | 4 |
| 6.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ…………………….. | 5 |
| 7.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ…………………………… | 5 |
| 8.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ…………………………………… | 5 |
| 9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА……………………... | 6 |
| 10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ………………………… | 7 |
| 11.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН…………………………………. | 7 |

НАЗНАЧЕНИЕ

С помощью данного прибора определяется механическое состояние цилиндропоршневой группы,  плотность прилегания клапанов, целостность прокладки головки блока цилиндров (в дальнейшем ГБЦ) и т.д. Данная процедура производится без разборки двигателя. Принцип тестирования позволяет  проводить диагностику на снятом с автомобиля двигателе.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | SL-001 |
| --- | --- |
| Масса, кг | 0,5 |
| Максимальное допустимое давление кг.см2 | 10 |
| Входное давление от компрессора кг.см2 | 1-10 |
| Рабочие пределы регулировки давления кг.см2 | 0-10 |
| Рабочий диапазон температур, град, С | +0…+40 Сº |

- ОПИСАНИЕ ПНЕВМОТЕСТЕРА

Пневмотестер предназначен для профессионального применения в условиях станций технического обслуживания автомобилей. С помощью данного прибора, определяется механическое состояние цилиндропоршневой группы,  плотность прилегания клапанов, целостность прокладки головки блока цилиндров (в дальнейшем ГБЦ) и т.д., по величине падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие. Данная процедура производится без разборки двигателя. Принцип тестирования позволяет  проводить диагностику на снятом с автомобиля двигателе.

Пневмотестер состоит из следующих основных узлов: корпус, манометр входного давления, манометр контроля утечек, регулятор давления, управляющий кран, входной штуцер, быстроразъемная муфта измерительного канала.

- НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПНЕВМОТЕСТЕРА SL-001

ЕДИНСТВЕННЫМ санкционированным назначением пневмотестера, на которое он рассчитан и на которое распространяются указанные ниже гарантийные обязательства, является его использование для проверки состояние цилиндропоршневой группы  в строгом соответствии с настоящей инструкцией.

- Производитель и торгующая организация не несут ответственности за работоспособность пневмотестера SL-001 при его несанкционированном использовании.

Комплект  предназначен для профессионального использования на автосервисах. К работе с комплектом допускается только персонал, знакомый с системой ДВС  а\м и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Прогреть двигатель до рабочей температуры, после чего выключить зажигание.

- Вывернуть ВСЕ свечи.

- Установить поршень проверяемого цилиндра в положение верхней мертвой точки (в дальнейшем ВМТ) в такте сжатия. Зафиксировать его: для автомобилей с механической КПП – поставить автомобиль на передачу и ручной тормоз, а для АКПП - удерживать коленчатый вал двигателя специальным стопором или ключом.

- Ввернуть шланг пневмотестера в свечное отверстие проверяемого цилиндра, при необходимости используя адаптеры.

- Подключить прибор к источнику сжатого воздуха с давлением 1…10 бар (к магистральному воздухопроводу или компрессору), через входной штуцер.

ВНИМАНИЕ !

Во избежание повреждения прибора при подсоединении к источнику сжатого воздуха регулятор давления должен находиться в крайнем левом положении!

- Подсоединить шланг к быстросъемной муфте тестера.

- С помощью регулятора давления (вращая ручку регулятора по часовой стрелки) давление на манометре 1 выставить на значение  9-10 бар.

- Закрыть управляющий кран.

- По шкале манометра 2 оценить показания тестера.

ВНИМАНИЕ!

Перед отсоединением компрессионного шланга от тестера во избежание поломок прибора, необходимо уменьшить давление сжатого воздуха в приборе посредством регулятора давления!

- ОЦЕНКА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА

Даже при минимальном износе цилиндров, в силу наличия конструктивных зазоров, всегда имеется определенная утечка воздуха. Очень важна разница показаний по всем цилиндрам, допускаемая в пределах 10 -15%.

В случае, если тестер показал высокую величину утечки, имеет смысл определить ее причину.

Для этого следует:

- Открыть крышку радиатора (расширительного бачка), маслоналивной горловины, вынуть масляный щуп, снять крышку воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей) или отсоединить входной патрубок впускного коллектора;

- Выставить давление на входном манометре 6 бар. Показания измерительного манометра в этом случае не имеют значения.

Причина повышенной утечки определяется либо по шуму выходящего воздуха, либо визуально:

- Выход воздуха из маслоналивного отверстия (гнезда щупа) свидетельствует о не герметичности пары: цилиндр-поршень.

Выход воздуха из входного патрубка впускного коллектора (входной горловины карбюратора) свидетельствует о не герметичности или прогаре в паре: впускной клапан - седло клапана.

- Выход воздуха из глушителя свидетельствует о не герметичности или прогаре в паре: выпускной клапан - седло клапана.

- Выход воздуха из соседнего свечного отверстия свидетельствует о не герметичности или прогаре прокладки ГБЦ (в некоторых случаях о трещине в блоке цилиндров).

- Воздушные пузырьки в расширительном бачке или радиаторе свидетельствуют о не герметичности или прогаре прокладки ГБЦ или о трещине в ГБЦ или в самом блоке цилиндров.

Не исключена возможность сочетания двух и более неисправностей. Более  точную причину повышенной утечки можно определить при разборке двигателя

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование необходимо производить в упакованном виде в закрытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным, воздушным или речным транспортом.

Хранить изделие следует в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -05º С  до +45º С с относительной влажностью не более 75%

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока, потребитель обязан в пятидневный срок составить рекламационный акт.

В акте необходимо указать:

- Наименование изделия, его модель и заводской номер;

- Дату выпуска (по отметке в разделе СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ);

- Дату продажи;

- Сведения о характере неисправности и моменте ее возникновения;

- Наименование предприятия-потребителя, его адрес и телефон.

Акт должен быть подписан представителем сторонней организации с указанием полного ее наименования, утвержден руководителем предприятия-потребителя и заверен печатью.

Одновременно с актом потребитель может выслать изготовителю неисправные детали, узлы или изделие в целом.

При несоблюдении указанного порядка составления акта, а также при нарушении пломбирования изделия, изготовитель рекламаций не принимает.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Пневмотестер в сборе | 1 шт. |
| Шланг со штуцером и адаптером М14х1,25 | 1 шт. |
| Адаптер М14х1,25 – 150мм. | 1 шт. |
| Адаптер М18х1,5 | 1шт. |
| Кейс | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации установки SL-001 составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска.

Гарантийные обязательства производителя прекращают свое действие в случае:

- Нарушения Покупателем правил эксплуатации и хранения установки.

- Отсутствия в гарантийного талоне отметок о продажи, в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

- При наличии вскрытой пломбировочной ленты.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата продажи или отгрузки определяется по товарно-транспортной накладной.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время от подачи обоснованных и принятых рекламаций до момента устранения выявленных замечаний.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка SL-001  заводской номер № _07 03 020

Дата выпуска: _март 2017_________

Отметка ОТК ________________________________

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации установки SL-001 составляет 12 месяцев, с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный талон № _11264___

Установка SL-001  заводской номер № _07 03 020

Дата выпуска: __март 2017_______

Соответствует требованиям ГОСТ Р 51151-987 Пп.3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3, 3.7.4, 3.7.6, 3.7.7, 3.7.9, 4.2.1, 4.2.10 и ТУ 4577-004-13669319-2003

Дата продажи: _______________________________

Наименование продавца и его реквизиты:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Изготовитель: ООО «Темп»

630083, Россия, г. Новосибирск, ул. Большевистская 131 корп. 4

Тел/факс (383) 212-09-80; 212-09-81

www.sks-avto.ru