# НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05

# Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию на

# НОЖНИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК

# Модели 530В

# Серийный номер

# Год выпуска

1-е издание – 25 августа 1998 г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

# Версия 1 …………………….. 07.07.1999

# Версия 2 …………………….. 10.04.2000

# Версия 3 …………………….. 08.09.2000

# Версия 4 …………………….. 16.12.2000

# Содержание

Упаковка, транспортировка и хранение ……………………………………………	  3

Введение ……………………………………………………………………………..	  4

Глава 1   Описание подъёмника …………………………………………………….	  5

Глава 2   Технические характеристики …………………………………………….	  7

Глава 3   Безопасность ………………………………………………………………	10

Глава 4   Установка ………………………………………………………………….	12

Глава 5   Принципы работы и эксплуатации ………………………………………	25

Глава 6   Техническое обслуживание ………………………………………………	28

Глава 7   Поиск неисправностей ……………………………………………………	29

Приложение А  Специальные замечания ………………………………………….	33

Приложение В  Запасные части ……………………………………………………	33

# УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВСЕ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ, ПОДЪЁМУ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАСПАКОВКЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕРСОНАЛОМ СО ЗНАНИЕМ ПОДЪЁМНИКА И СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.

# УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

# Упаковка (Фиг. 1)

Стандартная версия подъёмника отгружается предварительно собранной, и оборудованной следующим:

2 шт. основания и платформы (Р1 – Р2), вставленные одна деталь в другую;

1 шт. стойка управления;

1 шт. картонная коробка с соединительными устройствами электрооборудования и гидравлики, с резиновыми накладками.

Примечания: рампы для подъёма, опускания и установки поставляются в отдельной упаковке.

# Фиг. 1

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

# Транспортировка (Фиг. 2)

Подъёмник в упакованном состоянии может подниматься или перемещаться с помощью вильчатых погрузчиков, кранов или мостовых кранов.

В случае подъёма стропами, второй человек должен всегда следить за грузом для того, чтобы предотвращать его опасное раскачивание.

После прибытия товара, проверьте его на возможные повреждения во время операций транспортировки. Также проверьте, чтобы все указанные в отгрузочных спецификациях позиции имелись в наличии. В случае отсутствия деталей, наличия возможных дефектов или повреждений от транспортировки, ответственное лицо или перевозчик должны быть немедленно об этом извещены.

Кроме того, во время операция погрузки и разгрузки товар должен перемещаться, как это показано на иллюстрации.

# Фиг. 2

# ВВЕДЕНИЕ

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Данное руководство было подготовлено для персонала сервисных станций, знакомого с эксплуатацией подъёмников (операторов) и технических специалистов, ответственных за их периодическое техническое обслуживание (слесарей по техническому обслуживанию); прочтите это руководство прежде, чем производить какие-либо операции с подъёмником и/или с упаковкой. Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся:

-  БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА,  операторов и  рабочих по техническому обслуживанию;

-      БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЁМНИКА;

-      БЕЗОПАСНОСТИ ПОДНЯТЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

# ХРАНЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Данное руководство является неотъемлемой частью подъёмника, и оно должно всегда находиться при нём, даже если подъёмник продан.

Руководство должно храниться вблизи от подъёмника в легко доступном месте.

Оператор и персонал, проводящий техническое обслуживание, должны иметь возможность знать, где находится данное руководство и получать из него консультации быстро и в любое время.

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ И НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕЧИТАТЬ ГЛАВУ 3, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Подъёмник был разработан и изготовлен в соответствии со следующими:

# ЗАКОНАМИ

# Директивами Европейского Сообщества: 73/23 СЕЕ – 89/336 СЕЕ и 98/37 СЕ

# ТЕХНИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ

# Европейскими стандартами: EN 291/ 1992, EN292/1992

Итальянскими стандартами: UNI 9854

# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

# Uni En 60204, CEI 64/8

Подъём, транспортировка, распаковка, сборка, установка, начальный запуск в работу, начальная регулировка и проверка, ВНЕОЧЕРЕДНОЕ техническое обслуживание, ремонт, переборка, транспортировка и разборка подъёмника должны производиться специализированным персоналом от ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ ДИЛЕРА или СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА, уполномоченного изготовителем (см. данные уполномоченного дилера на обложке).

Изготовитель не несёт никакой ответственности за получение травм персоналом или повреждение автомобилей или других объектов, если любая из перечисленных выше операций была произведена неуполномоченным персоналом или если подъёмник эксплуатировался неправильным образом.

В данном руководстве приведены только те аспекты работы и безопасности, которые могут оказаться полезными оператору или работнику по техническому обслуживанию для лучшего понимания структуры и работы подъёмника и для его лучшей эксплуатации.

Для того чтобы понять использованную в данном руководстве терминологию, оператор должен иметь опыт работы в мастерских по сервисному обслуживанию автомобилей, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, он должен уметь правильно прочесть приведённые в данном руководстве чертежи и описания и быть знакомым с основными и специальными правилами безопасности в той стране, в которой установлен подъёмник.

То же самое относится и к слесарям, производящим техническое обслуживание, которые должны также иметь специальные и специализированные знания (по механике, по разработкам), необходимые для проведения описанных в данном руководстве операций с полной безопасностью.

Слова "оператор" и "слесарь по техническому обслуживанию", использованные в данном руководстве, означают следующее:

ОПЕРАТОР: лицо, уполномоченное работать на подъёмнике;

СЛЕСАРЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: лицо, уполномоченное производить периодическое техническое обслуживание подъёмника.

Глава 1   Описание подъёмника

Ножничный подъёмник может поднимать легковые автомобили и фургоны любого вида, вес которых не превышает 3600 кг. Высота подъёма регулируется таким образом, что на нём можно работать легко и безопасно, как это необходимо. По запросу подъёмник может быть оборудован удлинёнными платформами для того, чтобы поднимать автомобили с удлинённой колёсной базой. Наши ножничные подъёмники могут удовлетворять любым запросам, приходящим от тех, кто занимается ремонтом автомобилей, от дилеров по продаже шин, от тех, кто занимается ремонтом автомобильных кузовов и от всех тех, кто работает в этой сфере деятельности.

Ножничный подъёмник зафиксирован, то есть он закреплён на полу анкерными приспособлениями. Он может быть поставлен в обеих версиях, на платформах или в заглубляемом исполнении,  и он был разработан и изготовлен для легковых автомобилей и фургонов, чтобы их поднимать и устанавливать в положение для работы.

# СВОЙСТВА:

стойка управления с электро-механической панелью;

управление низким напряжением тока (24 вольта);

гидравлическо-объёмная синхронизация платформ без каких-либо ходовых реек;

устройство для синхронизации платформ;

предохранительный клапан на случай неисправности гидравлики и перегрузки;

зубчатая рейка механического устройства обеспечения безопасности;

устройство для опускания вручную в случае перебоя в электропитании;

устройство звукового сигнала предупреждения и сдвоенное управление для последней фазы опускания платформ.

Наш автомобильный подъёмник оборудован следующим:

- ОСНОВАНИЕ (закреплённая структура);

- РЫЧАГИ, ПЛАТФОРМЫ (поднимающаяся и незакреплённая структура);

- СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ.

# УЗЕЛ ЗАКРЕПЛЁННОЙ СТРУКТУРЫ:

Он состоит из основания автомобильного подъёмника, которое изготовлено из профилированного стального листа с отверстиями для закрепления.

# УЗЕЛ ПОДНИМАЮЩЕЙСЯ И НЕЗАКРЕПЛЁННОЙ СТРУКТУРЫ:

Он состоит из рычагов, изготовленных из профилированных стальных труб. Несущие нагрузку платформы изготовлены из трубчатых стальных деталей, связанных одна с другой при помощи вертикальных пластин, прикреплённых к рычагам в точках крепления стальными осями и роликами на подвижных рычагах. Все рычаги системы подъёма оборудованы самосмазывающимися втулками, для которых не требуется никакого технического обслуживания.

# Фиг. 3

# СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

Это металлическая коробка, содержащая внизу бак с маслом для гидравлики и узел мотора с насосом, а вверху – все органы управления.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Ножничный подъёмник разработан и изготовлен для подъёма автомобилей и удерживания их в поднятом состоянии в закрытых помещениях мастерских. Любое другое его использование является несоответствующим. В частности подъёмник не пригоден для: работ по мойке и перекраске автомобилей, создания поднятых платформ или для подъёма персонала, использования в качестве временных подъёмных приспособлений, устройства для подъёма грузов, использования в качестве домкрата для подъёма автомобилей или для замены колёс.

Глава 2   Технические характеристики

# Технические данные

Работа …………………………………………………. 	электро-гидравлическим методом

Грузоподъёмность …………………………………….	3600 кг

Максимальная высота подъёма автомобиля ………...	1850 мм

Мин. расстояние от пола структуры подъёмника …..	0 мм

Ширина платформы …………………………………..	550 мм

Эффективное расстояние между платформами …….	800 мм

Время подъёма ………………………………………..	45 сек.

Время опускания ……………………………………...	45 сек.

Давление подачи сжатого воздуха …………………..	4 – 8 бар

Уровень шума …………………………………………	< 74 децибел

Вес ……………………………………………………..	700 кг приблизительно

Рабочая температура …………………………………	от – 10 (С до + 50 (С

Требования к установке: в закрытом помещении.

Мотор вращается влево, то есть против часовой стрелки, как это показано на установленной на моторе табличке.

# Фиг. 4

# Мотор:

Тип ………………………………………………………	G 90 L4

Мощность ………………………………………………	3 кВт

Напряжение электротока ………………………………	230-400 вольт, три фазы +/- 5%

Частота ………………………………………………….	50 герц

Полюса ………………………………………………….	4

Скорость вращения …………………………………….	1370 об./мин

Форма изготовления …………………………………...	В14

Класс изоляции …………………………………………	F

Потребляемая сила тока ……………………………….	230 вольт:   13А

……………………………….	400 вольт:   7,5А

При подключении мотора обращайтесь к прилагаемой схеме электрооборудования.

Вращение мотора левостороннее (против часовой стрелки), как это показано на табличке с техническими данными, закреплённой на корпусе мотора.

# Насос:

Тип ……………………………………………………….	МС2

Рабочий объём …………………………………………..	4,3 см3/г

Предохранительный перепускной клапан …………….	250 бар

Продолжительное рабочее давление …………………..	150 бар

Интервал рабочего давления …………………………...	100 - 220 бар

Пиковое давление ……………………………………….	240 бар

# Масло для гидравлики

В баке для масла находится минеральное гидравлическое масло в соответствии с ISO/DIN 6743/4 с уровнем загрязнений, который не превышает класс 18/15 по ISO 4406, например, IP HYDRO OIL 32; SHELL TELLUS T 37 или эквивалентные масла.

# СХЕМА УСТАНОВКИ НОЖНИЧНОГО ПОДЪЁМНИКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы установить подъёмник, необходимо подготовить соответствующий фундамент (см. Фиг. 5 – 6) со следующими характеристиками:

усиленный бетон типа 425;

точно выверенные по горизонтали опорные поверхности;

точная параллельность линий между отверстиями.

В то же время необходимо обеспечить следующее:

жёлоб для укладки шлангов от стойки управления к подъёмнику (используйте трубу из ПВХ с внутренним диаметром не менее чем 90 мм);

кабель подачи электропитания от стойки управления к розетке сети;

шланг для подачи сжатого воздуха в стойку управления.

# Фиг. 5

# Фиг. 6

Глава 3   Безопасность (Фиг. 7)

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Прочтите эту главу внимательно и полностью, так как в ней содержится важная информация по обеспечению безопасности оператора и прочих лиц в случае неправильного использования подъёмника.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЁЗНОЕ ТРАВМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА И НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДЪЁМНИКА И ПОДНЯТОГО С ЕГО ПОМОЩЬЮ АВТОМОБИЛЯ.

# Фиг. 7

1 – Во время операций подъёма и опускания, подъёмник должен управляться только из зоны управления оператора, как это показано на иллюстрации.

2 – Стоять в опасной зоне или проходить через неё, когда подъёмник работает или уже поднят, строго запрещено. Только рабочему персоналу разрешено стоять под подъёмником.

3 – Прежде, чем поднимать или опускать подъёмник, оператор должен убедиться, что в опасной зоне никто не находится.

4 – Никогда не пользуйтесь подъёмником без средств защиты или при отключенных устройствах безопасности.

5 – При подъёме автомобиля всегда устанавливайте резиновые подкладки, обеспечивая опору автомобиля в тех местах, которые указаны производителем автомобиля.

6 – Для предотвращения падения автомобиля обеспечьте, чтобы он был правильно установлен на подъёмнике.

7 – Садиться в автомобиль и/или заводить двигатель на поднятом автомобиле строго запрещено.

8 – Никогда не оставляйте предметы и/или препятствия под автомобилем во время фазы его опускания.

9 – Содержите зону под подъёмником и вблизи него в чистоте, и удаляйте возможные масляные пятна для того, чтобы избежать риска поскользнуться.

10 – Никогда  не  распыляйте  в  зоне  автомобильного  подъёмника  воду,  краски, растворители и не пользуйтесь струями пара, особенно около стойки управления.

11 – Чрезвычайно важно иметь соответствующее освещение. Обеспечьте, чтобы все зоны автомобильного подъёмника были хорошо и равномерно освещены в соответствии с законодательством той страны, в которой установлен подъёмник.

12 – Забираться на платформы во время подъёма автомобиля или когда автомобиль уже поднят, строго запрещено.

13 – Любое использование автомобильного подъёмника другое, чем то, которое указано в данном руководстве, может вызвать получение серьёзных травм оператором и находящимися вблизи лицами.

14 – Перемещение устройств безопасности строго запрещено.

15 – При  эксплуатации  автомобильного  подъёмника  никогда  не  превышайте максимальную грузоподъёмность в 3600 кг. Обеспечьте, чтобы в автомобилях, которые должны подниматься, не было груза.

УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Фиг. 8)

Фотоэлектрический выключатель

Это специальное устройство, предназначенное для того, чтобы остановить автомобильный подъёмник во время операций его опускания или подъёма, когда разница уровня между двумя платформами превысит величину в 5 см, или когда под платформами находятся люди.

Автоматическая остановка опускания на расстоянии 40 см от пола

Эта система состоит из датчика, который останавливает опускание подъёмника на расстоянии 40 см от пола, обязывая этим оператора разрешить последний этап опускания с помощью специальной кнопки, предотвращая этим возможность раздавливания чего-либо.

Акустическое устройство

Это устройство, которое предупреждает, что подъёмник завершает последний этап опускания, который может оказаться опасным для лиц и животных.

Управление с защитой от смерти оператора

Автомобильный подъёмник оборудован системой управления с защитой от смерти оператора. Операции опускания и подъёма могут быть немедленно остановлены при освобождении соответствующих кнопок управления.

Предохранительный клапан для автоматической остановки опускания

Это нормально открытые предохранительные клапаны на два направления, которые могут автоматически заблокировать цилиндр одиночного или двойного действия в случае внезапного и неконтролируемого возрастания скорости опускания. Эти клапаны расположены внутри цилиндров, и они препятствуют падению груза в случае внезапного разрыва или разреза шланга (Фиг. 29).

Фиг. 8

Глава 4   Установка

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Устанавливать автомобильный подъёмник разрешено только опытному техническому персоналу, уполномоченному производителем подъёмника или его официальными дилерами. Несоблюдение этого правила может привести к получению серьёзных травм персоналом или к повреждению оборудования.

Требования к установке (Фиг. 9)

Автомобильный подъёмник должен устанавливаться с соблюдением специальных расстояний для обеспечения безопасности от стен, колонн, другого оборудования и т.д. Минимальное расстояние от стен должно быть не менее 1000 мм, принимая во внимание обеспечение необходимого пространства  для того, чтобы можно было легко работать. Дополнительное пространство требуется для стойки управления и для обеспечения съезда автомобиля в аварийной ситуации. Предварительно должно быть обеспечено место для подачи к автомобильному подъёмнику электропитания и сжатого воздуха. Высота помещения в месте установки подъёмника должна быть не менее 5000 мм. Автомобильный подъёмник может быть размещён на любом полу, если он хорошо выровнен по горизонтали и имеет достаточную прочность (как минимум 250 кг/см2).

Фиг. 9

Стойка с силовым агрегатом может быть установлена с правой или с левой стороны автомобильного подъёмника (см. схему гидравлики Фиг. 18 – 20).

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ПОДЪЁМНИКА В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

1 – Установка и раскрытие платформ.

2 – Подсоединение гидравлики и электропитания.

3 – Заполнение контура гидравлики.

4 – Подсоединение пневматики.

5 – Выравнивание платформ по горизонтали.

6 – Закрепление платформ.

7 – Размещение светоотражающей бумаги.

8 – Окончательная проверка:

-  механических устройств безопасности;

-  работы рамп для заезда;

-  выравнивания платформ;

-  датчика верхнего положения (платформы должны остановиться до начала перепуска

масла);

-  датчика безопасности (при опускании подъёмник должен останавливаться на рассто-

янии 40 см от пола);

-  фотоэлемента   (если что-либо будет помещено спереди между двумя платформами,

то подъёмник должен остановиться).

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Перед установкой подъёмника, распакуйте его детали и проверьте на возможные повреждения. Прежде, чем перемещать или раскрывать автомобильный подъёмник, следуйте процедуре, показанной на приведённых ниже иллюстрациях (Фиг. 10).

Фиг. 10

РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЁМНИКА (В ВЕРСИЯХ НА ПЛАТФОРМАХ ИЛИ В ЗАГЛУБЛЁННОМ СОСТОЯНИИ)

Разместите автомобильный подъёмник, как это требуется, следуя приведённым ранее инструкциям. С помощью крана поднимите две платформы (см. Фиг. 10); установите их на высоте приблизительно 100 см и убедитесь, что механическое устройство обеспечения безопасности зашло в зацепление. Перемещайте автомобильный подъёмник, закрепив его стропами, как это описано на Фиг. 10, и отрегулируйте расстояние между двумя платформами таким образом, чтобы они были точно параллельны. Произведите подсоединения электрооборудования, гидравлики и пневматики обеспечив, чтобы все трубопроводы были подсоединены правильно (см. приведённые далее таблицы). В отношении правильности соединений, необходимых для того, чтобы автомобильный подъёмник работал правильно, см. следующие главы.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЬ ОПИСЫВАЕМЫЕ НИЖЕ ОПЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Произведите подсоединение электропитания и системы управления следующим образом:

Откройте переднюю крышку стойки управления (Фиг. 11).

Винты крепления крышки находятся внутри силового агрегата (Фиг. 11).

Используя соответствующую колодку с клеммами, подсоедините кабель электропитания к кабелю основного включателя. Обеспечьте, чтобы кабель проходил через соответствующее отверстие, расположенное в задней части стойки управления (Фиг. 11).

Настройте датчики подъёмника.

Фиг. 11

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель электрооборудования настроена производителем на работу от сети трёхфазного тока с напряжением в 400 вольт. В связи с этим, если вы желаете, чтобы подъёмник работал от сети трёхфазного тока в 230 вольт, то измените соединения на трансформаторе и моторе (см. панель с клеммами трансформатора и мотора на Фиг. 12).

Фиг. 12

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Фиг. 13

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОИЗВЕДИТЕ СОЕДИНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

| 1 | Ограничительный выключатель высоты подъёма |
| --- | --- |
| 2 | Выключатель для остановки подъёмника при опускании |
| 3 | Фотоэлепмент |

СОЕДИНИТЕ ВСЕ ПРОВОДА, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ОСНОВАНИЯ ПОДЪЁМНИКА (ЗАМАРКИРОВАННЫЕ НОМЕРАМИ Фиг. 13), НА ПАНЕЛИ С КЛЕММАМИ.

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДАТЧИКОВ

Фиг. 14

Ограничительный выключатель высоты подъёма

1 – Поднимите платформы на высоту приблизительно 1800 мм (см. Фиг. 14).

2 – Отверните фиксирующий винт "А" (Фиг. 14), расположенный на кулачке "В".

3 – Вращайте кулачок "В" против часовой стрелки до тех пор, когда светодиод датчика

"С" начнёт светиться.

4 – Заверните фиксирующий винт "А".

(Проверьте расстояние между датчиком и кулачком, Фиг. 14).

Фиг. 15

Выключатель для обеспечения безопасности остановкой подъёмника при опускании

1 – Поднимите платформы на высоту приблизительно 300 мм от уровня пола (см. Фиг.

15).

2 – Отверните фиксирующий винт "D", расположенный на кулачке "E".

3 – Вращайте кулачок "E" до тех пор, когда светодиод датчика "F" начнёт светиться.

4 – Заверните фиксирующий винт "D".

(Проверьте расстояние между датчиком и кулачком, Фиг. 15).

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРЁХФАЗНОГО ТОКА

Фиг. 16

Перечень компонентов электрооборудования

| Обозн. | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | В3074 | Рефлектор |
| PIS | В4235 | Кнопка включения предохранительного устройства |
| PE | В3066 | Кнопка фотоэлемента и ограничительного выключателя высоты подъёма |
| PS | В3064 | Кнопка подъёма |
| PD | В3064 | Кнопка опускания |
| PA | В3099 | Кнопка опускания для участка обеспечения безопасности |
| FTCP | В3068 | Фотоэлемент |
| SIR | В3088 | Звуковой сигнал предупреждения |
| EDP | В3040 | Соленоидный клапан опускания |
| EVA | В3033 | Соленоидный клапан пневматики механического устройства безопасности |
| CM | В3049 | Контактор мотора |
| T | В3055 | Реле таймера |
| PSIC | В3095 | Датчик обеспечения безопасности |
| PALT | В3095 | Датчик ограничения высоты подъёма |
| ST | В3098 | Датчик температуры основного мотора |
| IG1 | В3035 | Основной включатель электропитания с ключом |
| FL1 | В3050 | Предохранители линий электропитания |
| F1 | В3051 | Предохранитель основной обмотки трансформатора |
| F2 | В3052 | Предохранитель вторичной обмотки трансформатора |
| T1 | В6537 | Трансформатор |
| PR | В3054 | Мостик выпрямителя |

СХЕМА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ

| 1 | Поршень Р1 |
| --- | --- |
| 2 | Поршень Р2 |
| 3 | Предохранительный клапан |
| 4 | Кран выравнивания по горизонтали |
| 5 | Соленоидный клапан опускания |
| 6 | Клапан управления опусканием |
| 7 | Клапан полного усилия |
| 8 | 5-литровый насос |
| 9 | Электромотор 3-фазного тока |
| 10 | Насос с ручным приводом |
| 11 | Фильтр заборного устройства |
| 12 | Масло |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ ПРАВОГО СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Фиг. 18

| ПРАВЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ |
| --- |
| A | B4339 | Подача Р1 |
| B | B4340 | Выпуск (слив) |
| C | B4341 | Выравнивание выпуска |
| D | B4342 | Подача Р2 |
| E | B3100 | Подача Р2 / Выпуск (слив) |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ ЛЕВОГО СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Фиг. 20

| ПРАВЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ |
| --- |
| A | B4339 | Подача Р1 |
| B | B4340 | Выпуск (слив) |
| C | B4341 | Выравнивание выпуска |
| D | B4342 | Подача Р2 |
| E | B3100 | Подача Р2 / Выпуск (слив) |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ И УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРЕШЕНО ПРОИЗВОДИТЬ ЭТИ ОПЕРАЦИИ.

СКРУПУЛЁЗНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРИВЕДЁННЫЕ НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЁМНИКА, И ИЗБЕЖАТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ПЕРСОНАЛОМ, ОБЕСПЕЧЬТЕ, ЧТОБЫ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ НЕ  БЫЛО ПОСТОРОННИХ ЛИЦ.

После установки автомобильного подъёмника, как это показано ранее, произведите подсоединения электропитания и гидравлики

(не производите пока подсоединение подачи сжатого воздуха)

на автомобильном подъёмнике можно производить следующие описанные ниже процедуры:

Заполнение контура гидравлики

- Отверните крышку бака для масла и с помощью воронки залейте приблизительно 7 литров масла для гидравлики "ESSO-NUTO H32" или эквивалентного масла.

- Поверните основной выключатель "2" в положение "I" (включено) Фиг. 25. Проверьте мотор на правильность направления вращения (если оно неверное, то поменяйте фазы на линии подачи электропитания).

Фиг. 21

(кнопка "4" верхнего конечного выключателя при выполнении описанных далее операций должна быть нажатой до тех пор, пока не будет установлен рефлектор)

- Нажмите кнопку подъёма "1" и кнопку "4" верхнего конечного выключателя, показанные на Фиг. 25, и удерживайте их в нажатом состоянии до тех пор, пока платформа "Р1" не остановится.

- Залейте в бак 7 литров масла.

- Теперь нажимайте одновременно кнопку подъёма "1" и кнопку "4" верхнего конечного выключателя, показанные на Фиг. 25, и завершите подъём платформы 2.

Удерживайте кнопки "1" и "4" в нажатом состоянии приблизительно 5 – 10 секунд для того, чтобы выпустить весь находящийся в системе гидравлики воздух.

На этом этапе две платформы устанавливаются на максимальной высоте.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИКИ

- Подсоедините систему пневматики к узлу гидравлики и подсоедините цилиндры к  механическим устройствам безопасности, как это указано далее.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛАТФОРМ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

- Нажмите кнопку опускания "5" и кнопку "4" конечного выключателя (верхнего положения), показанные на Фиг. 25, для того, чтобы опустить платформы вниз до высоты приблизительно 80 см от уровня пола.

- Нажимайте кнопку механического устройства безопасности "7" и кнопку "4" конечного выключателя (верхнего положения), до тех пор, пока механическое устройство безопасности платформы Р1 не встанет на упор.

- На данном этапе платформа Р2 должна находиться в более высоком положении по сравнению с платформой Р1 (разница должна быть приблизительно 2 – 3 см). Для того чтобы выровнять по горизонтали платформу Р2, откройте клапан "С", расположенный на стойке управления (Фиг. 22), нажимайте кнопку "7" механического устройства безопасности и кнопку конечного выключателя (верхнего положения) – Фиг. 25 - до тех пор, пока механическое устройство безопасности платформы Р2 не встанет на упор. Закройте клапан "С" (Фиг. 22).

Фиг. 22

- Нажмите кнопки опускания "5" и "4" (см. Фиг. 25) для опускания платформ; движение платформ вниз будет прервано на высоте 40 см над уровнем пола.

Удерживая нажатыми кнопки "5" и "4", теперь нажмите также кнопку "6" для того, чтобы произвести опускание платформ на последнем этапе их движения вниз.

- Когда платформы будут полностью опущены, произведите несколько рабочих циклов их движения для того, чтобы удалить весь остаточный воздух, всё ещё возможно находящийся в контуре.

ПРОВЕРКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ

Во время работы автомобильного подъёмника произведите следующие проверки.

Убедитесь, что механические упоры безопасности правильно входят в зацепление.

Убедитесь, что удлинители работают правильно.

Убедитесь, что платформы точно выставлены по горизонтали.

Установите рефлектор на внутреннюю сторону верхнего рычага платформы Р2, как это показано на Фиг. 23.

Это должно быть произведено после выравнивания платформ.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

В том случае, если пол не точно выровнен по горизонтали, используйте специальные металлические прокладки, которые должны быть установлены под платформы таким образом, чтобы они были точно горизонтальны. После этого автомобильных подъёмник может быть закреплён на полу, как это указано в следующих процедурах:

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставляйте металлические прокладки для правильной установки подъёмника по горизонтали, как это показано ниже на Фиг. 22.

| Фиг. 22 | Фиг. 23 |
| --- | --- |

Используя основания в качестве шаблонов, просверлите в полу отверстия на глубину приблизительно 150 мм (должно быть использовано ударное сверло диаметром 29 мм).

Очистите отверстия и установите в них соответствующие вставки (16 болтов типа FISCHER GM) с помощью лёгких ударов молотком.

Перед затягиванием болтов проверьте, чтобы вертикальные оси подъёмника были перпендикулярны полу.

Теперь затяните болты с помощью динамометрического ключа с моментом 120 Нм.

В отношении "заглублённой" версии автомобильного подъёмника, следуйте указанным выше процедурам, обеспечив, чтобы высота раскрытия платформ с помощью крана была 1300 мм (вместо 1000 мм) и чтобы автомобильный подъёмник был точно сцентрирован в рамах.

СХЕМА ПНЕВМАТИКИ

Глава 5   Работа

Органы управления автомобильного подъёмника расположены в стойке управления, где имеется узел насоса гидравлики с мотором (+ насос с ручным приводом), а также расположены соленоидные клапаны и соединения электро-пневматической и гидравлической систем.

Органы управления на панели показаны на Фиг. 25.

1 – КНОПКА ПОДЪЁМА:

Работает от 24 вольт, имеет "защиту от смерти оператора", когда она нажата, работают мотор и механизм подъёма.

2 – ОСНОВНОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ:

ПОЛОЖЕНИЕ "О": электропитание подъёмника отключено. Включатель может быть заперт для того, чтобы воспрепятствовать включению подъёмника в случае его неисправности.

ПОЛОЖЕНИЕ "I": электропитание подъёмника включено.

3 – ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДЪЁМНИКА:

Она показывает, что электропитание панели управления включено.

4 – КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТА И ОГРАНИЧИТЕЛЯ ВЫСОТЫ

ПОДЪЁМА:

Типа "защиты от смерти оператора", работает от напряжения 24 вольта и отключает фотоэлемент и концевой выключатель высоты подъёма.

5 – КНОПКА ОПУСКАНИЯ:

Работает от 24 вольт, имеет "защиту от смерти оператора", когда она нажата, работают мотор и механизм опускания.

6 – КНОПКА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ОПУСКАНИЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ:

Работает в режиме "защиты от смерти оператора", от напряжения 24 вольта, когда она нажата вместе с кнопкой ОПУСКАНИЯ, то она позволяет продолжить опускание на последнем участке безопасности (последнем этапе) после остановки, чтобы платформы подъёмника могли полностью опуститься.

7 – КНОПКА МЕХАНИЧЕСКИХ УПОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ:

Типа "защиты от смерти оператора", работает от напряжения 24 вольта, когда она нажата, она позволяет механическому устройству безопасности встать на упоры.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

ПОЗ. 4.   ЭТИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УСТАНОВКИ ПОДЪЁМНИКА И ПЕРСОНАЛУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ КНОПКОЙ НЕУПОЛНОМОЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.

Фиг. 25

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Перед установкой автомобиля на подъёмник или снятием автомобиля с подъёмника убедитесь, что платформы находятся на минимальной высоте.

Сядьте в автомобиль и заезжайте на подъёмник; обеспечьте, чтобы автомобиль был сцентрирован как задними, так и передними колёсами, и чтобы он был установлен на подъёмнике правильно (см. Фиг. 26).

Установите на платформу правильные резиновые подкладки таким образом, чтобы они находились на одной линии с точками подъёма автомобиля, указанными его производителем (см. рисунок ниже).

Установив автомобиль на автомобильный подъёмник, выключите двигатель и затяните ручной тормоз; кроме этого освободите рычаг переключения передач и переместите его в положение "нейтральной" передачи.

Во время операций подъёма/опускания внимательно следите за автомобильным подъёмником и грузом.

Нажмите кнопку "подъём"; удерживайте её в нажатом состоянии до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота подъёма, после этого нажмите кнопку "механических упоров безопасности". Для опускания подъёмника нажмите кнопку "опускание", когда эта кнопка будет нажата, произойдёт короткое движение подъёма на 30 – 40 мм, чтобы механические упоры безопасности смогли выйти из зацепления.

Для полного опускания платформ подъёмника, одновременно нажмите кнопки 5 и 6.

Фиг. 26

В случае перерыва в подаче электропитания, действуйте следующим образом: поднимите платформы с помощью ручного насоса (Фиг. 29), расположенного на блоке гидравлики, для того, чтобы освободить механические упоры безопасности.

Поверните клапан опускания подъёмника вручную, отворачиванием соответствующей кольцевой гайки и нажатием на соответствующую кнопку Фиг. 29. Платформы будут опускаться очень медленно.

Когда платформы будут расположены на уровне пола, переместите клапан опускания подъёмника вручную и соленоидные клапаны пневматики в начальное положение.

|  | ВАЖНО: |
| --- | --- |

Во время первых рабочих циклов могут быть слышны щёлкающие шумы. Это происходит только из-за натуральной осадки механических деталей и вскоре исчезнет после проведения последующих циклов работы.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Регулировка  фазы подъёма для разъединения механических упоров безопасности управляется потенциометром Фиг. 27, расположенным на электромеханической панели, и имеющем шкалу между 0,5 и 3-мя секундами.

Фиг. 27

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Подъёмник оборудован регулируемым таймером. Этот таймер отрегулирован на 4 секунды, которые позволяют платформам установиться на упоры безопасности. (Во время этой фазы невозможно производить никакие другие операции).

Глава 6   Техническое обслуживание

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Техническое обслуживание должно производиться исключительно квалифи-цированным персоналом с хорошими знаниями работы подъёмника. Во время технического обслуживания подъёмника принимайте все необходимые меры предосторожности для предотвращения его случайного включения. Основной включатель на панели управления должен быть заперт на замок в положении "О". Ключ от замка должен находиться у персонала, проводящего техническое обслуживание подъёмника, в течение всего периода проведения работ. Необходимо всегда выполнять все инструкции, перечисленные в Главе 3 "Безопасность".

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того чтобы поддерживать подъёмник в хорошем рабочем состоянии, необходимо выполнять следующие указания.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОСВОБОДИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УПОМЯНУТОЙ В ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.

1 – Автомобильный подъёмник должен чиститься не реже, чем один раз в месяц без использования химических реагентов и моечных пистолетов со струями высокого давления.

2 – Периодически проверяйте состояние устройств обеспечения безопасности.

3 – Периодически смазывайте консистентной смазкой беговые дорожки роликов.

4 – Ежегодно проверяйте состояние гибких шлангов.

5 – Заменяйте масло в системе гидравлики с интервалами не реже, чем 5 лет.

6 – Предлагается встраивание в систему пневматики устройства доведения до кондиции сжатого воздуха.

7 – Обеспечивайте, чтобы датчики были всегда чистыми, и чтобы не было помех, которые могут воспрепятствовать правильной работе подъёмника.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Всегда удаляйте отработанную тормозную жидкость для того, чтобы воспрепятствовать возможному повреждению отделки подъёмника.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Отработанное масло является сильно загрязняющим материалом. Всегда утилизируйте отработанное масло, как это предписывается действующим законодательством в той стране, в которой установлен подъёмник.

Глава 7   Поиск неисправностей

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поиск неисправностей и возможное ремонтное вмешательство требуют соблюдения ВСЕХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, приведённых в Главе 6 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" и в Главе 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ".

| ТАБЛИЦА 1 |
| --- |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| Подъёмник не работает. | Неисправность в электро-оборудовании. | Вызовите помощь. |
| Возможен только подъём, опускание не может быть произведено. | Повреждён электроклапан опускания (Фиг. 29). Неисправность в электро-оборудовании. | Проверьте подачу питания к электроклапану. Вызовите помощь. |
| Операция опускания произ-водится слишком медленно. | Клапан управления опуска-нием не работает правильно. | Свяжитесь с отделом обслу-живания. |
| Мотор работает нормально, но операция подъёма не может быть произведена. | Электроклапан опускания заклинен в открытом поло-жении. В баке нет масла. Мотор вращается не в ту сторону. | Замените клапан. Залейте масло до указанного уровня. Проверьте мотор на пра-вильность направления вра-щения. Поменяйте местами фазы, если это необходимо. |
| Мотор работает нормально, но скорость подъёма очень медленная. | Частично открыт электро-клапан опускания. Частично забит фильтр всасывания (см. Фиг. 29). Изношен насос. | Свяжитесь с отделом обслу-живания для замены клапа-на. Очистите фильтр или свяжитесь с отделом обслу-живания. Замените насос. |
| Груз, равный номинальной грузоподъёмности, не может быть поднят. | Разрегулирован клапан мак-симального давления (см. Фиг. 29). Изношен насос. | Свяжитесь с отделом обслу-живания. Замените насос. |

| ТАБЛИЦА 2 |
| --- |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| Механические упоры безо-пасности не выходят из зацепления. | Недостаточное давление сжатого воздуха. Время подъёма слишком короткое. Неправильно функциониру-ют соленоидный клапан пневматики или поршень. | Проверьте контур пневмати-ки. Проверьте время освобож-дения упоров безопасности (управляемое таймером). Действуйте следующим образом: Проверьте давление в маги-страли сжатого возхдуха. С помощью отвертки приве-дите в действие ручное управление, расположенное на соленоидном клапане си-стемы пневматики, Фиг. 29. Поворачивайте винт до положения 0: - если упоры безопасности идут вверх, то замените электроклапан; - в противном случае вручную проверьте работу пневматических цилиндров и проверьте, чтобы шланги не были заблокированы или повреждены. |
| Подъёмник не опускается. | Недостаточная подача элек-тропитания. Клапан опускания не открыт. Фотоэлемент повреждён. Рефлектор загрязнён. Неисправность электрики. | Действуйте следующим об-разом: поднимите платфор-мы с помощью ручного насоса (Фиг. 29), располо-женного на блоке гидрав-лики, для того, чтобы выве-сти из зацепления механи-ческие упоры безопасности. Поверните клапан опуска-ния подъёмника вручную, отворачиванием соответ-ствующей кольцевой гайки и нажатием на соответ-ствующую кнопку Фиг. 29. Платформы будут опускать-ся очень медленно. Когда платформы будут расположены на уровне пола, переместите клапан опускания подъёмника вруч-ную и соленоидные клапаны пневматики в начальное положение. Вызовите помощь. Замените фотоэлемент. Очистите его. Вызовите помощь. |

| ТАБЛИЦА 1 |
| --- |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| Платформы не на одном уровне. | Воздух в системе гидрав-лики. Течь в точке контура гидра-влики. | Удалите из системы воздух, выполнив операции, пока-занные на стр. 21-22. Только помощь: Отсоедините шланг "С", Фиг. 18 от блока гидравлики и пробку с резьбой ¼" на его входе и оставьте клапан закрытым. Поднимите авто-мобиль на минимальную высоту так, чтобы механи-ческие упоры безопасности не вошли в зацепление. Замерьте высоту двух платформ для их последу-ющей проверки на возмож-ное опускание, затем вык-лючите основной включа-тель подъёмника приблизи-тельно на один час. Проверьте высоту платформ: - если Р1 опускается и нет течи масла из клапана, замените уплотнения внутри цилиндра Р1; - если две платформы опускаются, и имеется течь масла из клапана, замените клапан. Если нет течи масла из клапана, замените соле-ноидный клапан опускания. - если Р2 опускается, замените уплотнения внутри цилиндра Р2. Если проблема не устранена, свяжитесь с отделом техни-ческого обслуживания. |

Фиг. 28

Фиг. 29

Приложение А    Информация

УТИЛИЗАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА

ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ПОДЪЁМНИКА СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДОСТОРОЖ-НОСТИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ГЛАВЕ 3, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ И ПРИ СБОРКЕ ПОДЪЁМНИКА.

Подъёмник должен разбираться уполномоченными техническими специалистами, так же, как и в случае его сборки.

Металлические детали могут быть утилизированы как железо.

В любом случае, когда подъёмник утилизируется, все материалы, полученные в результате разборки для утилизации, должны быть утилизированы в соответствии с действующими законами той страны, в которой установлен подъёмник.

И, наконец, необходимо напомнить, что для целей налогообложения, утилизация должна быть задокументирована с предоставлением заявлений и документов в соответствии с действующими законами в той стране, в которой установлен подъёмник.

ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ

Данный подъёмник не имеет риска возгорания. Но в любом случае, помещение, в котором установлен подъёмник, должно отвечать требованиям правил пожарной безопасности, действующих в той стране, в которой установлен подъёмник. И напротив, поднятый автомобиль может оказаться опасным в пожарном отношении (возможные утечки топлива при работе с мотором, или пары топлива или искры от аккумуляторной батареи, или что-либо другое). Всегда держите наготове один или большее количество огнетушителей в пределах досягаемости руки (в зоне оператора) так, чтобы любая возможная опасность возгорания могла быть немедленно ликвидирована.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙ

При погрузке, разгрузке, перемещении, установке, сборке подъёмника, или разборке его для утилизации, необходимо соблюдать все меры предосторожности, определённые правилами предотвращения аварий (каски, рукавицы и обувь) в той стране, в которой устанавливается подъёмник. Кроме того, необходимо также соблюдать все меры предосторожности при использовании погрузчиков, при изготовлении подмостков и т.д.

Приложение В    Запасные части

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Замена запасных частей и производство ремонтных работ требует соблюдения всех ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, указанных в Главе 6 "ТЕХНИ-ЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" и в Главе 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ".

Примите все необходимые меры предосторожности для того, чтобы:

ИЗБЕЖАТЬ ЛЮБОГО СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА ПОДЪЁМНИКА В РАБОТУ:

включатель на панели управления должен быть заперт на замок в положении "О";

ключ от замка должен находиться у инженера по техническому обслуживанию в течение всего времени проведения технического обслуживания.

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

При заказе запасных частей необходимо чётко указать следующее:

серийный номер подъёмника и год его выпуска;

код запрашиваемой детали (см. колонки "КОД" в таблицах);

требующееся количество.

Запрос должен быть адресован напрямую производителю.

"ВЗОРВАННЫЙ" ВИД ПОДЪЁМНИКА

СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

| Код детали | Предлож. | Наименование |
| --- | --- | --- |
| А0527 |  | ПРЯМОЙ ФИТТИНГ М1/8" - (4/2 |
| А0723 |  | БОЛТ TCEI M8x20 UNI 5931 |
| А4070 |  | ВРАЩАЮЩИЙСЯ L-ОБРАЗНЫЙ ФИТТИНГ М 1/8х6 |
| В0240 |  | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО Е35 UNI 7435 |
| В3021 |  | САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА (30х34х40 |
| В3025 |  | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ПОРШНЯ Р1 |
| В3026 |  | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ПОРШНЯ Р2 |
| В3033 | * | ЭЛЕКТРОКЛАПАН СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИКИ |
| В3035 | * | ОСНОВНОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ |
| В3036 | * | СИГНАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР |
| В3040 | * | ЭЛЕКТРОКЛАПАН ОПУСКАНИЯ |
| В3042 |  | ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ |
| В3044 | * | СИГНАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР |
| В3048 |  | ОСНОВНОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ |
| В3049 | * | КОНТАКТОР МОТОРА |
| В3050 | * | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ 10х38 8А |
| В3051 | * | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА 10х38 1А |
| В3052 | * | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА 5х20 4А |
| В6537 | * | ТРАНСФОРМАТОР |
| В3054 |  | МОСТИК ВЫПРЯМИТЕЛЯ |
| В3055 |  | РЕЛЕ ТАЙМЕРА |
| В3064 | * | КНОПКА ПОДЪЁМА, ОПУСКАНИЯ |
| В3066 |  | КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТА |
| В3068 | * | ФОТОЭЛЕМЕНТ |
| В3074 | * | ОТРАЖАТЕЛЬ |
| В3081 |  | НИППЕЛЬ М-М 1/4 СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ |
| В3086 |  | ПАРАШЮТНЫЙ КЛАПАН |
| В3088 |  | СИРЕНА |
| В3095 | * | ДАТЧИК |
| В3098 |  | ТЕПЛОВОЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОСНОВНОГО МОТОРА |
| В3099 | * | КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЭТАПА ОПУСКАНИЯ |
| В3100 |  | ТРУБКА "Е" |
| В3101 |  | ЭЛЕКТРОКЛАПАН СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИКИ |
| В3106 |  | САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА (30х34х30 |
| В3107 |  | САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА (35х39х30 |
| В3108 |  | КОЛЬЦЕВАЯ ГАЙКА |
| В3111 |  | ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР В14 230 ВОЛЬТ 50 ГЕРЦ 3 кВт |
| В3115 |  | ФИТТИНГ 3/8х1/4 |
| В3116 |  | ШТИФТ КРЕПЛЕНИЯ ПОРШНЯ |
| В4105 |  | ПОРШЕНЬ Р1 |
| В4106 |  | ПОРШЕНЬ Р2 |
| В4157 |  | ОПОРА ФОТОЭЛЕМЕНТА |
| В4195 |  | ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ ЦИЛИНДРА |
| В4196 |  | ОПОРА НИЖНЕГО КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |
| В4201ХХ |  | РЫЧАГ ВЕРХНИЙ ВНУТРЕННИЙ + ФОТОЭЛЕМЕНТ |
| В4202ХХ |  | РЫЧАГ НИЖНИЙ ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ |
| В4203ХХ |  | РЫЧАГ НИЖНИЙ НАРУЖНЫЙ ПРАВЫЙ |
| В4204ХХ |  | РЫЧАГ ВЕРХНИЙ НАРУЖНЫЙ ПРАВЫЙ |
| В4205ХХ |  | РЫЧАГ ВЕРХНИЙ ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ |
| В4206ХХ |  | РЫЧАГНИЖНИЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ |
| В4207ХХ |  | РЫЧАГНИЖНИЙ НАРУЖНЫЙ ЛЕВЫЙ |
| В4208ХХ |  | РЫЧАГ ВЕРХНИЙ НАРУЖНЫЙ ЛЕВЫЙ |
| В4209 |  | РОЛИК ВЕРХНИЙ |
| В4210 |  | ОСЬ ВЕРХНЕГО РОЛИКА |
| В4211 |  | ОСЬ НИЖНЕГО РОЛИКА |
| В4212 |  | ОСЬ РЫЧАГОВ |
| В4213 |  | РОЛИК НИЖНИЙ |
| В4214 |  | ОСЬ ЦИЛИНДРА НИЖНЯЯ |

| Код детали | Предлож. | Наименование |
| --- | --- | --- |
| В4215 |  | ОСЬ ШТОКА ЦИЛИНДРА |
| В4216ХХ |  | ПЛАТФОРМА |
| В4217ХХ |  | УДЛИНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ |
| В4218ХХ |  | ОСНОВАНИЕ |
| В4219ХХ |  | УПОР МЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ |
| В4220ХХ |  | МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ |
| В4221ХХ |  | КОРПУС СТОЙКИ |
| В4222ХХ |  | КОРОБКА ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
| В4223ХХ |  | КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ |
| В4224ХХ |  | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ |
| В4225 |  | КУЛАЧОК |
| В4227ХХ |  | КРЫШКА КНОПКИ |
| В4230 | * | УЗЕЛ ГИДРАВЛИКИ (F9,5) |
| В4235 |  | КНОПКА УСТАНОВКИ НА УПОРЫ |
| В4337 |  | КРАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ |
| В4338 |  | ФИТТИНГ Т-ОБРАЗНЫЙ |
| В4339 |  | ТРУБКА "А" |
| В4340 |  | ТРУБКА "В" |
| В4342 |  | ТРУБКА "D" |
| В4343 |  | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО L-ОБРАЗНОЕ M-F ¼" |
| В4348 |  | КОЛПАЧОК М1/4 |
| В4365 | * | ПОЛНАЯ ПЛАТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
| В4374 |  | КОМПЛЕКТ СОЛЕНОИДНОГО КЛАПАНА |
| В4375 | * | МАГНИТНЫЙ КАРТРИДЖ В СБОРЕ |
| В4376 | * | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 12,42х 1,78 |
| В4377 | * | КАТУШКА 24 ВОЛЬТА |
| В4378 |  | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЛЕНОИДНОГО КЛАПАНА |
| В4379 | * | КОМПЛЕКТ БЛОКА НАСОСА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 341 |
| В4380 |  | БЛОК НАСОСА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 554 |
| В4381 | * | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 14х 1,78 |
| В4382 |  | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М6х60 |
| В4384 |  | КЛАПАН LT.6 |
| В4386 |  | КЛАПАН ОСТАНОВКИ M20 |
| В4387 |  | ЗАЩЁЛКИВАЮЩИЙСЯ ЗАЖИМ |
| В4388 |  | ТРУБКА ВЫПУСКНАЯ D.5x9, ДЛИНА = 290 |
| В4389 |  | ФЛАНЕЦ В СБОРЕ 150 БАР |
| В4390 |  | КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН |
| В4391 |  | КЛАПАН МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 150 БАР |
| В4392 | * | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 110,7х 3,53 |
| В4393 |  | ЗАЩИТНАЯ ПРОБКА КЛАПАНА МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| В4394 |  | ФЛАНЕЦ С ОТВЕРСТИЯМИ 1/4" |
| В4395 |  | ПЛАСТМАССОВЫЙ БАК В СБОРЕ НА 7 ЛИТРОВ |
| В4396 |  | ПРОБКА ДЛЯ ПРОКАЧИВАНИЯ С ФИЛЬТРОМ |
| В4397 |  | ЗАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ БАКА |
| В4398 |  | ПЛАСТМАССОВЫЙ БАК НА 7 ЛИТРОВ |
| В4399 |  | НАБОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ДЛЯ ШЛАНГА D.5x9 |
| В4400 |  | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ МОТОРА |
| В4401 |  | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ БАКА |
| В4402 |  | КОМПЛЕКТ ПЕРВИЧНОГО ВЫПУСКА |
| В4403 |  | ШАЙБА АЛЮМИНИЕВАЯ 13,5х18х1,5 |
| В4404 |  | КАРТРИДЖ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ ОПУСКАНИЕМ |
| В4405 |  | ТРУБКА ВЫПУСКНАЯ, ДЛИНА = 230 |
| В4406 |  | КОМПЛЕКТ ВЫПУСКА КЛАПАНА МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| В4407 |  | КОМПЛЕКТ ЗАБОРНИКА |
| В4408 | * | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 18,77х 1,78 |
| В4409 | * | ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР D.62 3/8" |
| D4410 |  | ТРУБКА ЗАБОРА М/М G. 3/8" |
| D6002 |  | БОЛТ TCEI M8x28 СО ВСТРОЕННОЙ ШАЙБОЙ |

| Код детали | Предлож. | Наименование |
| --- | --- | --- |
| В6003 |  | ФЛАНЕЦ ЭЛЕКТРОМОТОРА "N" |
| В6004 |  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА "LM" |
| В6005 |  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА "LP" |
| В6016 |  | КОМПЛЕКТ НАСОСА "Р" PHC 1-4,3 см3/г |
| В6020 |  | БОЛТ TCEI M6x40 UNI 5931 |
| С0617 |  | ШАЙБА (6,4х12,5 UNI 6592 |
| С0630 |  | ШАЙБА МЕДНАЯ (14х20 |
| R0132 |  | ШАЙБА 3/8" UNI 7989 |
| R3034 |  | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО L-ОБРАЗНОЕ М/М 1/4" |
| S4011 |  | ТРОЙНИК МММ 1/4" |
| S4012 |  | БОЛТ С ОТВЕРСТИЕМ 3/8" |
| S6000 |  | ТРЁХФАЗНЫЙ МОТОР 230-400 ВОЛЬТ, 50 ГЕРЦ, 3 кВт |
| Z_ZCONS |  | * = РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ |

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

# настоящим заявляет, что подъёмник модели

530В

был изготовлен в соответствии с нормами 73/23 СЕЕ – 89/336 СЕЕ и 98/37/СЕ

Институт сертификации                                   Регистрационный №

СЕ0044  TÜV                               04 205 – 355/02

04.03.2002                                                     инж. Карло Кордонатто

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05